## Slide 1: Εφαρμογή στατιστικής-χημειομετρίας με χρήση του Excel
Μάριος Κωστάκης

## Slide 2: Σύγκριση με t-test (ανασκόπηση)
Σύγκριση μέσης πειραματικής τιμής με την πραγματική.
Παράδειγμα: Σύγκριση της πειραματικής τιμής ενός CRM (από επαναλαμβανόμενες μετρήσεις) με αυτή του πιστοποιητικού.
Σύγκριση δύο πειραματικών μέσω τιμών.
Παράδειγμα: Σύγκριση της in-house μεθόδου με την πρότυπη μέθοδο.
,
Σύγκριση μέσων τιμών κατά ζεύγη.
Παράδειγμα: Σύγκριση αποτελεσμάτων δύο μεθόδων για τα ίδια δείγματα

## Slide 3: Σύγκριση μέσης πειραματικής τιμής με την πραγματική.
Δύο περιπτώσεις:
  Ενός άκρου (one-tailed), Η= Α>Β
    Σε περιπτώσεις που θέλουμε να δούμε αν μια τιμή είναι στατιστικά σημαντικά πάνω από κάποια άλλη.
  Δύο άκρων (two-tailed), H=A≠B
    Σε περιπτώσεις που θέλουμε να δούμε αν μια τιμή διαφέρει στατιστικά από μια άλλη.
Χρησιμοποιείται συχνά.
Κανονικά δεν γίνεται με το excel αλλά...
Πότε το χρησιμοποιούμε:
  Σύγκριση αν μια τιμή είναι πάνω από το όριο.
  Σύγκριση αν μια πειραματική τιμή διαφέρει σημαντικά από την αληθή (π.χ. CRM)

## Slide 4: Σύγκριση μέσης πειραματικής τιμής με την πραγματική.
Παράδειγμα: Ένα εργαστήριο ελέγχου αγόρασε ένα CRM για τον προσδιορισμός του Cd σε ιχθυρά. Παρακάτω δίνονται οι τιμές που έλαβε το εργαστήριο και η πιστοποιημένη τιμή του CRM. Να βρεθεί αν υπάρχει συστηματικό σφάλμα στη μέθοδο.
α/α | [Cd] (μg/Kg)
1 | 267
2 | 257
3 | 288
4 | 255
5 | 278
6 | 263
Τιμή πιστοποιητικού | 275

## Slide 5: Σύγκριση μέσης πειραματικής τιμής με την πραγματική.
1ο Στάδιο

## Slide 6: Σύγκριση μέσης πειραματικής τιμής με την πραγματική.
2ο Στάδιο

## Slide 7: Σύγκριση μέσης πειραματικής τιμής με την πραγματική.
3ο Στάδιο
texp
ttheor
P-value

## Slide 8: Σύγκριση δύο πειραματικών μέσω τιμών
Παράδειγμα: Σύγκριση των αποτελεσμάτων της in-house μεθόδου με την πρότυπη ISO
in-house | πρότυπη
3,23 | 3,51
3,45 | 3,71
3,48 | 3,79
3,67 | 3,98
3,71 | 

## Slide 9
texp
ttheor
P-value

## Slide 10: Σύγκριση μέσων τιμών κατά ζεύγη
Παράδειγμα: Σύγκριση πηγών ιοντισμού (ESI-APPI) για τον προσδιορισμό της αφλατοξίνης Μ1 σε γάλα με LC-MS/MS. Συγκρίθηκαν διαφορετικά δείγματα γάλακτος και με τις δύο πηγές ιοντισμού
α/α | ESI-MS/MS (ng/Kg) | APPI-MS/MS (ng/Kg)
1 | 12,2 | 10,8
2 | 13,2 | 14
3 | 18,8 | 17,9
4 | 23,5 | 25
5 | 18,3 | 17,9
6 | 12,4 | 11,3
7 | 13,4 | 15,2
8 | 14 | 13,2
9 | 25,1 | 23

## Slide 12: Σύγκριση μέσων τιμών κατά ζεύγη με παλινδρόμηση
Τοποθετούνται στους άξονες τα δύο ζεύγη τιμών και υπολογίζεται η εξίσωση παλινδρόμησης
ή
Ιδανικά:
  Κλίση =1
  Σταθερός όρος=0
Στην πραγματικότητα
  Κλίση στατιστικά ίση με 1
  Σταθερός όρος στατιστικά ίσος με το 0

## Slide 13: Παράδειγμα αφλατοξίνης M1
Chart: 
| 10.8 | 14 | 17.899999999999999 | 25 | 17.899999999999999 | 11.3 | 15.2 | 13.2 | 23
 | 12.2 | 13.2 | 18.8 | 23.5 | 18.3 | 12.4 | 13.4 | 14 | 25.1

## Slide 14
Κλίση (b)
Sb
Sa
Σταθερός
όρος (b)

## Slide 15: Άσκηση
Ο προσδιορισμός του Zn σε δείγματα από αιωρούμενα σωματίδια έγινε με ICP-AES και Ανοδική Αναδιάλυτη Βολταμμετρία. Να μελετηθεί αν διαφέρουν οι δύο τεχνικές σημαντικά.
 | ASV (mg/L) | ICP-AES (mg/L)
1 | 105 | 90,3
2 | 88,2 | 102
3 | 112 | 110
4 | 110 | 100
5 | 136 | 102
6 | 108 | 127
7 | 132 | 192
8 | 218 | 261
9 | 242 | 295
10 | 296 | 325

## Slide 16: Προβληματισμός
Αν χρησιμοποιούσα και μια ακόμη τεχνική μέτρησης (ΙΝΑΑ) του Zn πως θα έκανα σύγκριση των τριών τεχνικών?
 | ASV (mg/L) | ICP-AES (mg/L) | INAA (mg/L)
1 | 105 | 90,3 | 106
2 | 88,2 | 102 | 143
3 | 112 | 110 | 120
4 | 110 | 100 | 127
5 | 136 | 102 | 128
6 | 108 | 127 | 132
7 | 132 | 192 | 144
8 | 218 | 261 | 235
9 | 242 | 295 | 305
10 | 296 | 325 | 255

## Slide 17: ANOVA : ANalysis Of VAriance
Ελέγχει αν οι διακυμάνσεις (μεταξύ ομάδων & μέσα στις ομάδες) αν διαφέρουν στατιστικά.
Πιο απλή μορφή η μονόδρομη(ως προς ένα παράγοντα)
Ο Έλεγχος γίνεται με F-test.
Υπενθύμιση:
  , τέτοιο ώστε F>1
  Ftheor>Fexp
Προσοχή πια διακύμανση είναι στον αριθμητή και πια στον παρονομαστή.

## Slide 20: Υπολογισμός Ενδιάμεσης Πιστότητας με την ANOVA
Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ενδοεργαστηριακής αναπαραγωγιμότητας.

## Slide 21: Κριτήρια Γραμμικότητας
Οπτική αξιολόγηση.
Συντελεστής συσχέτισης (?)
Διάγραμμα υπολοίπων.
ANOVA
Chart: 
| 0.2 | 0.5 | 1 | 2
Cu-Flame AAS | 0.006 | 0.016 | 0.035 | 0.07