40 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

###### ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ  ΣΥΓΚΡΙΤΗΣ

# Ερωτήσεις τις οποίες καλό θα ήταν φέρετε μαζί σας στο εργαστήριο απαντημένες .
Θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε πλήρως την άσκηση και όχι μόνο

- Στην Άσκηση του Δ..Ε. είδατε :

- Τον γενικό-βασικό τύπο της  απολαβής του. Είναι   Αυτός για  την συνδεσμολογία  σε block diagram του σχήματος 1






   
γίνεται    Από αυτήν να  συμπεράνετε τι θα συμβεί όταν :

  - V2>V1     με       Απάντηση:

  - V2<V1     με       Απάντηση:

- Στην Άσκηση του Δ..Ε. είδατε την γενική χαρακτηριστική μεταφοράς. Αυτή για την συνδεσμολογία  με είσοδο την  VIN D και έξοδο την V01 (σχ.1) είναι η των σχημάτων 2α,2αα ή των                         σχημάτων 2β,2ββ

Σαυτές δώστε την γραφικά την λύση της   για

  - V2>V1     με       Απάντηση:

  - V2<V1     με       Απάντηση:

- Σας δίνετε το κύκλωμα της άσκησης, των βημάτων 1,2

Σαυτό  . Τι περιμένετε να σας δείξει ο παλμογράφος;  Απάντηση:

- Σας δίνετε το κύκλωμα της άσκησης, των βημάτων 3.

Σ’ αυτό  . Τι περιμένετε να σας δείξει ο παλμογράφος;  Απάντηση

- Σας δίνετε το κύκλωμα της άσκησης, των βημάτων  4.

Σαυτό  . Τι περιμένετε να σας δείξει ο παλμογράφος για π.χ. Vref =0V, . Vref =2V, . Vref =4V. Η γεννήτρια σας δίνει τριγωνικό σήμα με Vp=5V.  Τις τάσεις Vref =0V, . Vref =2V, . Vref =4V τις παίρνετε από τα 5V, με το trimmer.  Απάντηση:

# Text boxes

Πολύμετρο

COM    V/Ω

σχ.1

+5V

-12V

0 V

Uout = Uout 1 ή -Uout 2 2

Uin D= Uin 2-Uin 1

Δ.Ε

Παλμογράφος

GND     CH1     CH2

DC Τροφοδοτικό

+12V

Πλακέτα 
            με τα  IC
              του
         βαλιτσάκι

Παλμογράφος

GND     CH1     CH2

DC Τροφοδοτικό

Παλμογράφος

GND     CH1     CH2

Γεννήτρια

σχ.2α: Με ± τροφοδοσία

-Vτροφ

+Vτροφ

VOUT

Vin=V2-V1

σχ.2β: Με + τροφοδοσία

+Vτροφ

VOUT

Vin=V2-V1