## Slide 1: Session Initiation Protocol - SIP
Πολυμέσα και Ασύρματη Δικτύωση
Δικτύωση πολυμέσων
Ομάδα ασκήσεων Α3
Παντελής Μπαλαούρας

## Slide 2: Εισαγωγή

## Slide 3: Η Αρχιτεκτονική του SIP
Mοντέλο πελάτη - εξυπηρετητή
  Αποστολή αιτήσεων & αποκρίσεων
Πελάτης
  User Agent Client (τερματικό)
Εξυπηρετητές (UAS – User Agent Server)
  SIP Proxy εξυπηρετητής
  SIP Redirect εξυπηρετητής
  Registrar
Notes: Η Αρχιτεκτονική του SIP
Η βασική αρχιτεκτονική του SIP βασίζεται στο μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή. Οι βασικές οντότητες του πρωτοκόλλου είναι ο User Agent, ο SIP Proxy εξυπηρετητής, o SIP Redirect εξυπηρετητής και ο Registrar.

## Slide 4: SIP Aιτήσεις
User Agent Client (τερματικό)
User Agent Client (τερματικό)
SIP Proxy εξυπηρετητής
SIP Redirect εξυπηρετητής
Registrar
Notes: Η Αρχιτεκτονική του SIP
Οι User Agents ή αλλίως τερματικά στοιχεία (endpoints), λειτουργούν ως πελάτες (UAC – User Agent Client) όταν στέλνουν μία SIP αίτηση και ως εξυπηρετητές (UAS – User Agent Server) όταν απαντούν σε SIP αιτήσεις. Οι User Agents επικοινωνούν με άλλους User Agents είτε απευθείας (εάν είναι γνωστές οι IP διευθύνσεις τους), είτε μέσω ενός ή περισσοτέρων ενδιάμεσων SIP εξυπηρετητών.

## Slide 5: Εξυπηρετητές SIP
SIP Proxy εξυπηρετητές
  προωθούν τις αιτήσεις από έναν UA στον επόμενο SIP εξυπηρετητή μέχρι να φτάσουν στον UA του καλούμενου.
SIP Redirect εξυπηρετητές
  δέχονται SIP αιτήσεις και απαντούν στέλνοντας μηδέν ή περισσότερες νέες διευθύνσεις στον πελάτη που έστειλε την αίτηση, ο οποίος στην συνέχεια αναλαμβάνει να στείλει ξανά αιτήσεις σε μία ή περισσότερες από αυτές τις νέες διευθύνσεις.
Notes: Οι ενδιάμεσοι SIP εξυπηρετητές έχουν την δυνατότητα να συμπεριφέρονται είτε ως Proxy είτε ως Redirect εξυπηρετητές.
Οι SIP Proxy εξυπηρετητές προωθούν τις αιτήσεις από έναν User Agent στον επόμενο SIP εξυπηρετητή μέχρι να φτάσουν στον User Agent του καλούμενου.
Οι SIP Redirect εξυπηρετητές δέχονται SIP αιτήσεις και απαντούν στέλνοντας μηδέν ή περισσότερες νέες διευθύνσεις στον πελάτη που έστειλε την αίτηση, ο οποίος στην συνέχεια αναλαμβάνει να στείλει ξανά αιτήσεις σε μία ή περισσότερες από αυτές τις νέες διευθύνσεις. Ένα άλλο είδος SIP εξυπηρετητή είναι ο Registrar, ο οποίος βρίσκεται συνήθως μαζί με έναν Proxy ή έναν Redirect εξυπηρετητή.

## Slide 6: Εξυπηρετητές SIP
SIP Registrar
  μαζί με έναν Proxy ή έναν Redirect εξυπηρετητή
  λαμβάνει αιτήσεις εγγραφής από διάφορους UA και αποθηκεύει την πληροφορία εγγραφής σε μία υπηρεσία εντοπισμού (location service)
  στέλνει κατάλληλη απάντηση στον User Agent
Δύο διαφορετικές καταστάσεις: stateful ή stateless
Notes: Registrar λαμβάνει αιτήσεις εγγραφής από διάφορους User Agents και αποθηκεύει την πληροφορία εγγραφής σε μία υπηρεσία εντοπισμού (location service) με τη βοήθεια ενός πρωτοκόλλου διαφορετικό από το SIP. Μόλις αποθηκευτεί η απαραίτητη πληροφορία ο Registrar στέλνει κατάλληλη απάντηση στον User Agent.
Οι SIP εξυπηρετητές μπορούν να λειτουργήσουν σε δύο διαφορετικές καταστάσεις: stateful ή stateless. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο καταστάσεις είναι ότι ο εξυπηρετητής που λειτουργεί σε κατάσταση stateful «θυμάται» όλες τις αιτήσεις που έχει λάβει καθώς και όλες τις αποκρίσεις που έχει στείλει σε αντίθεση με έναν stateless εξυπηρετητή, ο οποίος δεν συγκρατεί καμία πληροφορία για τις αιτήσεις που προωθεί. Οι stateless εξυπηρετητές χρησιμοποιούνται συνήθως στο backbone της υποδομής SIP ενώ οι stateful σε τοπικές συσκευές κοντά σε User Agents προκειμένου να ελέγχουν σύνολα χρηστών.

## Slide 7: Οι βασικές λειτουργίες του SIP
Εντοπισμός χρήστη (User location)
καθορισμός του καλούμενου τερματικού με χρήση μίας SIP διεύθυνσης του χρήστη
  μοιάζει με διεύθυνση e-mail.
Η χρήση SIP-url παρέχει δυνατότητα κινητικότητας στον χρήστη
Λήψη κλήσης
  από διαφορετικά τερματικά
  σε οποιαδήποτε τοποθεσία
Notes: Οι βασικές λειτουργίες του SIP
Το SIP εκτελεί 5 βασικές λειτουργίες για την εγκατάσταση και τον τερματισμό μίας συνεδρίας/κλήσης:
Εντοπισμός χρήστη (User location): περιλαμβάνει τον καθορισμό του τερματικού συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία με χρήση μίας SIP διεύθυνσης του χρήστη, η οποία μοιάζει με διεύθυνση e-mail. Η χρήση SIP-url παρέχει δυνατότητα κινητικότητας στον χρήστη ο οποίος μπορεί από διαφορετικά τερματικά σε οποιαδήποτε τοποθεσία και αν βρίσκεται να δεχτεί συνεδρίες που απευθύνονται σε αυτόν.

## Slide 8: Οι βασικές λειτουργίες του SIP
Δυνατότητες χρήστη (User capabilities): η λειτουργία αυτή επιτρέπει τον καθορισμό των παραμέτρων μίας συνεδρίας καθώς και την διαπραγμάτευση τους.
Διαθεσιμότητα χρήστη (User availability): καθορισμός της προθυμίας του καλούμενου να συμμετάσχει σε συνεδρίες με άλλα άτομα.
Εγκαθίδρυση της κλήσης (Call setup): εγκαθίδρυση των παραμέτρων της κλήσης τόσο του καλώντος όσο και του καλούμενου.
Χειρισμός της κλήσης (Call handling): περιλαμβάνει λειτουργίες μεταφοράς και τερματισμού κλήσεων.
Notes: Οι βασικές λειτουργίες του SIP
Το SIP εκτελεί 5 βασικές λειτουργίες για την εγκατάσταση και τον τερματισμό μίας συνεδρίας/κλήσης:
Εντοπισμός χρήστη (User location): περιλαμβάνει τον καθορισμό του τερματικού συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία με χρήση μίας SIP διεύθυνσης του χρήστη, η οποία μοιάζει με διεύθυνση e-mail. Η χρήση SIP-url παρέχει δυνατότητα κινητικότητας στον χρήστη ο οποίος μπορεί από διαφορετικά τερματικά σε οποιαδήποτε τοποθεσία και αν βρίσκεται να δεχτεί συνεδρίες που απευθύνονται σε αυτόν.
Δυνατότητες χρήστη (User capabilities): η λειτουργία αυτή επιτρέπει τον καθορισμό των παραμέτρων μίας συνεδρίας καθώς και την διαπραγμάτευση τους.
Διαθεσιμότητα χρήστη (User availability): καθορισμός της προθυμίας του καλούμενου να συμμετάσχει σε συνεδρίες με άλλα άτομα.
Εγκαθίδρυση της κλήσης (Call setup): εγκαθίδρυση των παραμέτρων της κλήσης τόσο του καλώντος όσο και του καλούμενου.
Χειρισμός της κλήσης (Call handling): περιλαμβάνει λειτουργίες μεταφοράς και τερματισμού κλήσεων.

## Slide 9: SIP μηνύματα
Aίτηση (request) από ένα πελάτη σε ένα εξυπηρετητή, 3 μέρη:
  Request Line
  Ένα σύνολο από Headers
  Message Body
Aπόκριση (response) από έναν εξυπηρετητή σε έναν πελάτη.
Η μορφή ενός SIP μηνύματος σύμφωνα με το RFC2543 είναι :
SIP-message = Request | Response
Notes: SIP μηνύματα
Ένα μήνυμα SIP μπορεί να είναι μία αίτηση (request) από ένα πελάτη σε ένα εξυπηρετητή είτε μία απόκριση (response) από έναν εξυπηρετητή σε έναν πελάτη. Η μορφή ενός SIP μηνύματος σύμφωνα με το RFC2543 είναι :
SIP-message = Request | Response
SIP Requests
Ένα μήνυμα αίτησης αποτελείται από τρία μέρη:
Request Line
Ένα σύνολο από Headers
Message Body
Η γραμμή αίτησης (Request Line) περιλαμβάνει το είδος της αίτησης, που είναι κάποια από τις μεθόδους που υποστηρίζει το SIP και την έκδοση του πρωτοκόλλου που θα χρησιμοποιηθεί. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα σύνολο κεφαλίδων (headers) που θα αναλυθούν σε επόμενη παράγραφο. Τέλος έχουμε το σώμα του μηνύματος (message body), το οποίο όταν υπάρχει περιγράφει τις παραμέτρους της συνεδρίας. Ένα παράδειγμα μηνύματος φαίνεται στο επόμενο σχήμα

## Slide 10
Μέθοδος Request line | INVITE sip:marconi@radio.org SIP/2.0
Headers | Via: SIP/2.0/UDP lab.high-voltage.org:5060 To: Marconi <sip:Marconi@radio.org> From: Nicola Tesla <sip:n.tesla@high-voltage.org> Call-ID: 123456789@lab-high-voltage.org Cseq: 1 INVITE Contact: sip:n.tesla@high-voltage.org Content-Type: application/sdp Content-Length: 158
Message body | v = 0 o = resla 2890844526 2890844526 IN IP4 lab-high-voltage.org s = Phone call c = IN IP4 100.101.102.103 t = 0 0 m = audio 49170 RTP/AVP 0 a = rtpmap:0 PCMU/8000

## Slide 11: Μέθοδοι
Τα διάφορα είδη SIP αιτήσεων ονομάζονται μέθοδοι.
Οι βασικές μέθοδοι του SIP 2.0 είναι οι:
  INVITE
  REGISTER
  BYE
  ACK
  CANCEL
  OPTIONS
  INFO, PRACK
Notes: Μέθοδοι
Τα διάφορα είδη SIP αιτήσεων ονομάζονται μέθοδοι. Στο RFC περιγράφονται έξι από αυτές τις μεθόδους, ενώ δύο ακόμα μέθοδοι αποτελούν αντικείμενο της ομάδας εργασίας του SIP (SIPwg). Οι βασικές μέθοδοι της δεύτερης έκδοσης του SIP είναι οι : INVITE, REGISTER, BYE, ACK, CANCEL και OPTIONS. Εκτός από αυτές τις μεθόδους υπάρχει και η INFO [*] η οποία περιγράφεται σε ξεχωριστό RFC από το SIP καθώς και η PRACK[*

## Slide 12: SIP REGISTER
Η μέθοδος Register χρησιμοποιείται από έναν User Agent για να ενημερώσει ένα δίκτυο SIP για την τρέχουσα IP διεύθυνσή του και για τα URLs στα οποία μπορεί να δέχεται κλήσεις.
Η εγγραφή δεν είναι απαραίτητη για την χρήση Proxy εξυπηρετητών από τους User Agents για τις εξερχόμενες κλήσεις τους.
Εάν όμως κάποιος User Agent θέλει να λαμβάνει κλήσεις από Proxies που εξυπηρετούν συγκεκριμένα domain θα πρέπει προηγουμένως να έχει εγγραφεί.
Notes: REGISTER
Η μέθοδος Register χρησιμοποιείται από έναν User Agent για να ενημερώσει ένα δίκτυο SIP για την τρέχουσα IP διεύθυνσή του και για τα URLs στα οποία μπορεί να δέχεται κλήσεις. Η εγγραφή δεν είναι απαραίτητη για την χρήση Proxy εξυπηρετητών από τους User Agents για τις εξερχόμενες κλήσεις τους. Εάν όμως κάποιος User Agent θέλει να λαμβάνει κλήσεις από Proxies που εξυπηρετούν συγκεκριμένα domain θα πρέπει προηγουμένως να έχουν εγγραφεί. Μία αίτηση REGISTER μπορεί να περιέχει message body αν και δεν ορίζεται στο πρότυπο.

## Slide 13: SIP Invite (Method/Request)
H ΙNVITE χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση συνεδριών πολυμέσων μεταξύ User Agents.
Μία αίτηση INVITE συνήθως έχει ένα message body που περιέχει την περιγραφή των ροών του χρήστη που στέλνει την αίτηση.
Notes: INVITE
Η μέθοδος INVITE χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση συνεδριών πολυμέσων μεταξύ User Agents. Μία αίτηση INVITE συνήθως έχει ένα message body που περιέχει την περιγραφή των ροών του χρήστη που στέλνει την αίτηση. Στην περίπτωση που δεν περιέχεται στην αίτηση INVITE η περιγραφή της συνεδρίας αποστέλλεται η περιγραφή των ροών επικοινωνίας από τον UAS στην αίτηση ACK. Εάν θέλουμε να μεταβάλλουμε την περιγραφή μίας συνεδρίας θα πρέπει να στείλουμε μία αίτηση re-INVITE.

## Slide 14: SIP ACK
Η μέθοδος ACK χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση τελικών αποκρίσεων σε αιτήσεις INVITE αλλά όχι για τις άλλες αιτήσεις.
Notes: ACK
Η μέθοδος ACK χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση τελικών αποκρίσεων σε αιτήσεις INVITE αλλά όχι για τις άλλες αιτήσεις. Ως τελικές αποκρίσεις θεωρούνται οι αποκρίσεις των τάξεων 2xx, 3xx, 4xx, 5xx και 6xx. Μία αίτηση ACK μπορεί να περιέχει ένα message body με την τελική περιγραφή της συνεδρίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τον καλούμενο. Εάν το Message body της αίτησης ACK είναι κενό χρησιμοποιείται αυτό της αίτησης INVITE.

## Slide 15: CANCEL
Η μέθοδος CANCEL χρησιμοποιείται για τον τερματισμό αιτήσεων που εκκρεμούν με τις ίδιες Call-ID, To, From, και Cseq κεφαλίδες, αλλά δεν επηρεάζει ολοκληρωμένες αιτήσεις.
Μία αίτηση θεωρείται ολοκληρωμένη όταν έχει επιστραφεί μία τελική απόκριση για αυτή από τον UAS.
Notes: CANCEL
Η μέθοδος CANCEL χρησιμοποιείται για τον τερματισμό αιτήσεων που εκκρεμούν με τις ίδιες Call-ID, To, From, και Cseq κεφαλίδες, αλλά δεν επηρεάζει ολοκληρωμένες αιτήσεις. Μία αίτηση θεωρείται ολοκληρωμένη όταν έχει επιστραφεί μία τελική απόκριση για αυτή από τον UAS. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται τόσο από έναν User Agent για να τερματίσει μία κλήση που εκκρεμεί όσο και από ένα Proxy προκειμένου να τερματίσει τις παράλληλες διακλαδώσεις αιτήσεων εκτός από αυτή για την οποία έχει επιστραφεί επιτυχής απόκριση.

## Slide 16: OPTIONS
H μέθοδος OPTIONS χρησιμοποιείται για να ερωτηθεί ένας User Agent ή ένας εξυπηρετητής
  για τις δυνατότητές του
  και να διαπιστωθεί η διαθεσιμότητά του (availability).
Μία απόκριση σε αυτήν την αίτηση μπορεί να περιέχει τις κεφαλίδες Allow, Accept, Accept-Encoding, Accept-Language και Supported προκειμένου να δηλωθούν οι δυνατότητές του UA ή του εξυπηρετητή.
Notes: OPTIONS
H μέθοδος OPTIONS χρησιμοποιείται για να ερωτηθεί ένας User Agent ή ένας εξυπηρετητή για τις δυνατότητές και να διαπιστωθεί η διαθεσιμότητά του (availability). Μία απόκριση της τάξης 2xx σε αυτήν την αίτηση μπορεί να περιέχει τις κεφαλίδες Allow,Accept,Accept-Encoding,Accept-Language και Supported προκειμένου να δηλωθούν οι δυνατότητές του UA ή του εξυπηρετητή.

## Slide 17: ΒΥΕ
Η μέθοδος BYE χρησιμοποιείται για τον τερματισμό μίας συνεδρίας πολυμέσων που έχει ήδη εγκατασταθεί.
Μία συνεδρία θεωρείται εγκατεστημένη όταν μία αίτηση INVITE έχει λάβει μία απόκριση επιτυχίας (200 ΟΚ) και έχει σταλεί και η αίτηση ACK.
Ένας UAC στέλνει μία αίτηση BYE για να δηλώσει σε έναν UAS ότι θέλει να τερματιστεί μία συγκεκριμένη συνεδρία.
Notes: ΒΥΕ
Η μέθοδος BYE χρησιμοποιείται για τον τερματισμό μίας συνεδρίας πολυμέσων που έχει ήδη εγκατασταθεί. Μία συνεδρία θεωρείται εγκατεστημένη όταν μία αίτηση INVITE έχει λάβει μία απόκριση επιτυχίας (200 ΟΚ) και έχει σταλεί και η αίτηση ACK. Ένας UAC στέλνει μία αίτηση BYE για να δηλώσει σε έναν UAS ότι θέλει να τερματιστεί μία συγκεκριμένη συνεδρία. Η αίτηση αυτή προωθείται όπως και μία αίτηση INVITE και αποστέλλεται τόσο από τον καλών όσο και από τον καλούντα.

## Slide 18: Εντοπισμός του SIP εξυπηρετητή
Όταν ένας πελάτης θελήσει να στείλει μία αίτηση
  είτε την στέλνει σε ένα τοπικά διαρθρωμένο SIP proxy εξυπηρετητή (όπως στο HTTP), ανεξάρτητα από το Request-URI
  είτε την στέλνει απευθείας σε μία IP διεύθυνση και θύρα που αντιστοιχούν στο Request-URI ενός SIP εξυπηρετητή, προσδιορίζοντας
    το πρωτόκολλο μεταφοράς (UDP ή TCP)
    την θύρα και IP διεύθυνση του SIP εξυπηρετητή που θα στείλει την αίτηση.
  Default: θύρα 5060, UDP
Notes: Εντοπισμός του SIP εξυπηρετητή
Όταν ένας πελάτης θελήσει να στείλει μία αίτηση είτε την στέλνει σε ένα τοπικά διαρθρωμένο SIP proxy εξυπηρετητή (όπως στο HTTP), ανεξάρτητα από το Request-URI, είτε την στέλνει απευθείας σε μία IP διεύθυνση και θύρα που αντιστοιχούν στο Request-URI. Στην τελευταία περίπτωση ο πελάτης πρέπει να προσδιορίσει το πρωτόκολλο μεταφοράς (UDP ή TCP) την θύρα και IP διεύθυνση του SIP εξυπηρετητή που θα στείλει την αίτηση. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο Request_URI ο αριθμός της θύρας του εξυπηρετητή χρησιμοποιείται εξ’ορισμού η θύρα 5060. Επιπλέον αν δεν αναγράφεται ο μηχανισμός μεταφοράς χρησιμοποιείται το UDP. Εάν το τμήμα του host στο Request-URI είναι μία IP διεύθυνση τότε ο πελάτης επικοινωνεί με τον SIP εξυπηρετητή σε αυτή την διεύθυνση αλλιώς γίνεται αναζήτηση στα αρχεία του DNS εξυπηρετητή με βάση το τμήμα host του Request-URI.

## Slide 19: Εντοπισμός χρήστη
Ένας καλούμενος χρήστης μπορεί κατά τη διάρκεια του χρόνου να κινείται μεταξύ ενός αριθμού διαφορετικών τερματικών συστημάτων.
Οι τοποθεσίες αυτές μπορούν να εγγραφούν δυναμικά σε ένα SIP εξυπηρετητή (registrar) με χρήση ενός εξυπηρετητής τοποθεσίας (location server).
Notes: Εντοπισμός χρήστη
Ένας καλούμενος χρήστης μπορεί κατά τη διάρκεια του χρόνου να κινείται μεταξύ ενός αριθμού διαφορετικών τερματικών συστημάτων. Οι τοποθεσίες αυτές μπορούν να εγγραφούν δυναμικά σε ένα SIP εξυπηρετητή (registrar). Ένας εξυπηρετητής τοποθεσίας (location server) μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα πρωτόκολλα (για παράδειγμα LDAP, finger, rwhois) για τον εντοπισμό του τερματικού συστήματος στο οποίο μπορεί να είναι ο καλούμενος.

## Slide 20: Εντοπισμός χρήστη
Ένας εξυπηρετητής τοποθεσίας (location server) μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα πρωτόκολλα (για παράδειγμα LDAP, finger, rwhois) για τον εντοπισμό του τερματικού συστήματος στο οποίο μπορεί να είναι ο καλούμενος.
Ο εξυπηρετητής τοποθεσίας μπορεί να επιστρέψει περισσότερες από μίας διαφορετικές τοποθεσίες γιατί ο χρήστης μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα συνδεδεμένος σε διαφορετικούς hosts ή γιατί ο εξυπηρετητής μπορεί να έχει προσωρινά ανακριβή στοιχεία.
  ένας εξυπηρετητής ανακατεύθυνσης (Redirect Server) επιστρέφει μία λίστα από Contact Headers στον πελάτη
  ένας proxy εξυπηρετητής μπορεί σειριακά ή και παράλληλα να δοκιμάζει μία τις διευθύνσεις που επιστράφηκαν μέχρι να έχουμε επιτυχία ή απόρριψη της κλήσης.
  Μία αίτηση SIP μπορεί να διασχίσει περισσότερους από ένας SIP proxy εξυπηρετητές.
Notes: Εντοπισμός χρήστη
Ένας καλούμενος χρήστης μπορεί κατά τη διάρκεια του χρόνου να κινείται μεταξύ ενός αριθμού διαφορετικών τερματικών συστημάτων. Οι τοποθεσίες αυτές μπορούν να εγγραφούν δυναμικά σε ένα SIP εξυπηρετητή (registrar). Ένας εξυπηρετητής τοποθεσίας (location server) μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα πρωτόκολλα (για παράδειγμα LDAP, finger, rwhois) για τον εντοπισμό του τερματικού συστήματος στο οποίο μπορεί να είναι ο καλούμενος. Ο εξυπηρετητής τοποθεσίας μπορεί να επιστρέψει περισσότερες από μίας διαφορετικές τοποθεσίες γιατί ο χρήστης μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα συνδεδεμένος σε διαφορετικούς hosts ή γιατί ο εξυπηρετητής μπορεί να έχει προσωρινά ανακριβή στοιχεία.
Στην περίπτωση που ο εξυπηρετητής τοποθεσίας επιστρέφει περισσότερες από μία τοποθεσίες οι ενέργειες που πραγματοποιούνται εξαρτώνται από τον τύπο του SIP εξυπηρετητή. Ένας εξυπηρετητής ανακατεύθυνσης (Redirect Server) επιστρέφει μία λίστα από Contact Headers στον πελάτη. Ενώ ένας proxy εξυπηρετητής μπορεί σειριακά ή και παράλληλα να δοκιμάζει μία τις διευθύνσεις που επιστράφηκαν μέχρι να έχουμε επιτυχία ή απόρριψη της κλήσης. Κάθε φορά που ένας proxy server προωθεί μία αίτηση πρέπει να προσθέτει την SIP διεύθυνσή του στους Via Headers. Η καταγραφή των Via εξασφαλίζει ότι οι αποκρίσεις θα ακολουθήσουν το ίδιο μονοπάτι με τις αιτήσεις. Κατά το μονοπάτι που ακολουθούν οι αποκρίσεις κάθε host αφαιρεί το δικό του Via έτσι ώστε η εσωτερική πληροφορία δρομολόγησης να αποκρύβεται από τον καλούμενο και τα εξωτερικά δίκτυα.
Μία αίτηση SIP μπορεί να διασχίσει περισσότερους από ένας SIP proxy εξυπηρετητές. Εάν κάποιος από αυτούς διακλαδώσει την αίτηση που έλαβε είναι πιθανό ο πελάτης να λάβει περισσότερα από ένα αντίγραφα της πρόσκλησης. Κάθε ένα από αυτά τα αντίγραφα έχει το ίδιο Call-ID.

## Slide 21: Συνδιάλεξη (κλήση) SIP
Μία επιτυχημένη πρόσκληση SIP αποτελείται από δυο αιτήσεις, μία αίτηση INVITE ακολουθούμενη από μία αίτηση ACK.
Με την αίτηση INVITE ζητείται από τον καλούμενο να συμμετάσχει σε μία συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη ή να εγκατασταθεί μία συνδιάλεξη δύο μερών.
Μόλις ο καλούμενος συμφωνήσει να συμμετάσχει στην κλήση ο καλών επιβεβαιώνει την λήψη της απόκρισης του πρώτου στέλνοντας μια ACK.
Σε περίπτωση που ο καλών δεν θέλει πλέον να συμμετέχει στην κλήση στέλνει μία αίτηση BYE αντί για ACK.
Η αίτηση INVITE περιέχει συνήθως μία περιγραφή της συνεδρίας η οποία είναι γραμμένη σε SDP (Session Description Protocol) και παρέχει στον καλούμενο αρκετή πληροφορία για να συμμετάσχει στην συνεδρία.
Notes: Μία επιτυχημένη πρόσκληση SIP αποτελείται από δυο αιτήσεις, μία αίτηση INVITE ακολουθούμενη από μία αίτηση ACK. Με την αίτηση INVITE ζητείται από τον καλούμενο να συμμετάσχει σε μία συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη ή να εγκατασταθεί μία συνδιάλεξη δύο μερών. Μόλις ο καλούμενος συμφωνήσει να συμμετάσχει στην κλήση ο καλών επιβεβαιώνει την λήψη της απόκρισης του πρώτου στέλνοντας μια ACK. Σε περίπτωση που ο καλών δεν θέλει πλέον να συμμετέχει στην κλήση στέλνει μία αίτηση BYE αντί για ACK.
Η αίτηση INVITE περιέχει συνήθως μία περιγραφή της συνεδρίας η οποία είναι γραμμένη σε SDP (Session Description Protocol) και παρέχει στον καλούμενο αρκετή πληροφορία για να συμμετάσχει στην συνεδρία. Για multicast συνεδρίες η περιγραφή απαριθμεί τα media και τις κωδικοποιήσεις που επιτρέπονται να διανεμηθούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Για μία unicast συνεδρία η περιγραφή της συνεδρίας απαριθμεί τα media και τις κωδικοποιήσεις που ο καλών επιθυμεί να χρησιμοποιήσει καθώς και που θέλει να σταλούν αυτά. Και στις δύο περιπτώσεις εάν ο καλούμενος επιθυμεί να αποδεχτεί την κλήση θα πρέπει να αποκριθεί στην πρόσκληση απαριθμώντας τα media που θέλει να χρησιμοποιήσει. Για μία multicast συνεδρία ο καλούμενος επιστρέφει μία περιγραφή συνεδρίας μόνο εάν δεν μπορεί να λάβει τα media που στέλνει ο καλών.

## Slide 22: Invite
(1)
INVITE sip:marconi@radio.org SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP lab.high-voltage.org:5060
To: Marconi <sip:Marconi@radio.org>
From: Nicola Tesla <sip:n.tesla@high-voltage.org>
Call-ID: 123456789@lab-high-voltage.org
Cseq: 1 INVITE
Contact: sip:n.tesla@high-voltage.org
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 158
v = 0
o = Τesla 2890844526 2890844526 IN IP4 lab-high-voltage.org
s = Phone call
c = IN IP4 100.101.102.103
t = 0 0
m = audio 49170 RTP/AVP 0
a = rtpmap:0 PCMU/8000
Tesla
Marconi
(6) 200 OK
(5) BYE
Media session
(4) ACK
(3) 200 OK
(2) 180 Ringing
(1) INVITE
Σχήμα 2.2

## Slide 23: 180 Ringing
(2)
SIP/2.0 180 Ringing
Via: SIP/2.0/UDP lab.high-voltage.org:5060
To: G.Marconi <sip: marconi@radio.org>
From: Nicola Tesla <sip:n.tesla@hogh-voltage.org>
Call-Id: 123456789@lab.high-voltage.org
Cseq: 1 INVITE
Content-Length: 0
Tesla
Marconi
(6) 200 OK
(5) BYE
Media session
(4) ACK
(3) 200 OK
(2) 180 Ringing
(1) INVITE
Σχήμα 2.2

## Slide 24: 200 OK
(3)
SIP/2.0 180 Ringing
Via: SIP/2.0/UDP lab.high-voltage.org:5060
To: G.Marconi <sip: marconi@radio.org>
From: Nicola Tesla <sip:n.tesla@hogh-voltage.org>
Call-Id: 123456789@lab.high-voltage.org
Cseq: 1 INVITE
Content-Length: 0
Tesla
Marconi
(6) 200 OK
(5) BYE
Media session
(4) ACK
(3) 200 OK
(2) 180 Ringing
(1) INVITE
Σχήμα 2.2

## Slide 25: ACK
(4)
ACK sip:marconi@radio.org SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP lab.high-voltage.org:5060
To: G.Marconi <sip: marconi@radio.org>
From: Nicola Tesla <sip:n.tesla@hogh-voltage.org>
Call-Id: 123456789@lab.high-voltage.org
Cseq: 1 ACK
Content-Length: 0
a = rtpmap:0 PCMU/8000
Tesla
Marconi
(6) 200 OK
(5) BYE
Media session
(4) ACK
(3) 200 OK
(2) 180 Ringing
(1) INVITE
Σχήμα 2.2

## Slide 26: BYE
(5)
BYE sip:n.tesla@high-voltage.org SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP tower.radio.org:5060
To: Nicola Tesla <sip:n.tesla@high-voltage.org>
From: G.Marconi <sip:marconi@radio.org>
Call-ID: 123456789@lab.high-voltage.org
Cseq: 1 Bye
Content-Length: 0
Tesla
Marconi
(6) 200 OK
(5) BYE
Media session
(4) ACK
(3) 200 OK
(2) 180 Ringing
(1) INVITE
Σχήμα 2.2

## Slide 27: 200 OK
(6)
SIP/2.0 200 ΟΚ
Via: SIP/2.0/UDP lab.high-voltage.org:5060
To: G.Marconi <sip: marconi@radio.org>
From: Nicola Tesla <sip:n.tesla@hogh-voltage.org>
Call-Id: 123456789@lab.high-voltage.org
Cseq: 1 BYE
Content-Length: 0
Tesla
Marconi
(6) 200 OK
(5) BYE
Media session
(4) ACK
(3) 200 OK
(2) 180 Ringing
(1) INVITE
Σχήμα 2.2

## Slide 28: SIP Proxy
Άλλη μία λειτουργία του SIP server: proxy
Η Alice στέλνει μήνυμα invite στον δικό της proxy server
  Περιλαμβάνει την διεύθυνση sip:bob@domain.com
  Ο Proxy server είναι υπεύθυνος για την δρομολόγηση των μηνυμάτων SIP στον καλούμενο, πιθανώς μέσω πολλών proxies
Ο καλούμενος (Bob) στέλνει απάντηση (response) μέσω των ίδιων proxy servers.
Ο proxy επιστρέφει το απαντητικό μήνυμα SIP στην Alice
  Περιλαμβάνει την IP διεύθυνση του Bob.
Ο proxy server είναι ανάλογος του τοπικού DNS server
SIP

## Slide 29: Παράδειγμα
Ο jim@umass.edu κάνει κλήση στον keith@upenn.edu
1
1. Ο Jim στέλνει INVITE μήνυμα στο UMass SIP proxy.
2. UMass proxy προωθεί αίτηση
στον UPenn registrar server
2
3. Ο UPenn registar server επιστρέφει την απόκριση ανακατεύθυνσης, υποδεικνύοντας να προσπαθήσει το keith@eurecom.fr
3
5. eurecom registrar προωθεί INVITE στο 197.87.54.21, που τρέχει τον SIP πελάτη του keith
5
4
4. Umass proxy προωθεί την αίτηση στον Eurecom registrar server
8
6
7
6-8. Απόκριση SIP επιστρέφει στον Jim
9
9. Δεδομένα ρέουν μεταξύ πελατών
UMass SIP proxy
UPenn SIP
registrar
Eurecom SIP
registrar
128.119.40.186

## Slide 30: Σύγκριση με το H.323
Το H.323 είναι επίσης ένα πρωτόκολλο σηματοδοσίας σε πραγματικό χρόνο, διαδραστικό
Το H.323 είναι ένα πλήρες, κάθετα ενοποιημένο σύνολο (suite) πρωτοκόλλων για διασκέψεις πολυμέσων: σηματοδοσία, δήλωση, έλεγχος παραλαβής, μετάδοση και codecs.
Το SIP είναι ένα μεμονωμένο συστατικό. Συνεργάζεται με το RTP, αλλά δεν απαιτεί την χρήση του. Μπορεί να συνδυαστεί με άλλα πρωτόκολλα και υπηρεσίες.
Το H.323 αναπτύχθηκε από την ITU (τηλεφωνία).
Το SIP αναπτύχθηκε από το IETF: δανείζεται πολλά στοιχεία από το HTTP. Το SIP έχει μια γεύση Web, ενώ το H.323 έχει μια γεύση τηλεφωνίας.
Το SIP χρησιμοποιεί την αρχή KISS : Keep it simple stupid !