## Slide 1
Δρ. Παντελής Μπαλαούρας
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Ε.Κ.Π.Α.
2026

## Slide 2: Τύπος 3: Συνδιάλεξη φωνής/video over IP
Voice over IP / VoIP

## Slide 3: Περιεχόμενα
3.1 Απαιτήσεις και χαρακτηριστικά VoIP
3.2 Απώλειες πακέτων την στιγμή αναπαραγωγής
3.3 Ανάκαμψη από απώλειες πακέτων
  3.3.1 Ανάκαμψη από απώλειες πακέτων λόγω καθυστερημένης άφιξης
    Προσέγγιση 1: Σταθερή καθυστέρηση πριν την αναπαραγωγή
    Προσέγγιση 2: Δυναμική καθυστέρηση πριν την αναπαραγωγή
  3.3.2 Ανάκαμψη από απώλειες πακέτων στο δίκτυο
    Στρατηγική 1: Απλό FEC
    Στρατηγική 2: FEC με piggyback
    Στρατηγική 3: Διάπλεξη
3.4 Υπολογισμός RTT, Jitter & Ρυθμό απώλειας πακέτων

## Slide 4: 3.1 Απαιτήσεις & χαρακτηριστικά
VoIP

## Slide 5: Voice-over-IP (VoIP): Ιδιαίτερες απαιτήσεις
καθυστέρηση από-άκρο-σε-άκρο: χρειάζεται για να διατηρηθεί το στοιχείο της συνομιλίας
εκκίνηση συνόδου: πώς ο καλούμενος διαφημίζει την IP δ/νση, τον αριθμό θύρας και τους αλγόριθμους κωδικοποίησης;
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας: προώθηση κλήσης, έλεγχος, καταγραφή
υπηρεσία έκτακτης ανάγκης: 911

## Slide 7: Χαρακτηριστικά VoIP
Ήχος του ομιλητή: εναλλασσόμενες
  περίοδοι ομιλίας (talk spurts),
  περίοδοι σιγής (silent periods).
    64 kbps κατά την περίοδο ομιλίας
    Παράγονται πακέτα μόνο όταν μιλάει ο ομιλητής
  Τμήματα διάρκειας 20 msec με 8 Kbytes/sec: 160 bytes δεδομένων
Κεφαλίδες επιπέδου εφαρμογής προστίθενται σε κάθε τμήμα
  Αριθμός ακολουθίας
  Χρονοσφραγίδα δημιουργίας του πρώτου byte
Τμήμα + κεφαλίδα ενθυλακώνονται σε UDP ή TCP τμήμα.
Η εφαρμογή στέλνει το UDP τμήμα στο socket κάθε 20 msec κατά την διάρκεια της ομιλίας.

## Slide 10: 3.2 Απώλειες πακέτων την στιγμή αναπαραγωγής
VoIP

## Slide 11: VoIP: απώλεια πακέτων κατά την αναπαραγωγή
Απώλειες δικτύου: Το IP datagram χάνεται λόγω συμφόρησης του δικτύου (υπερχείλιση στους buffers των δρομολογητών)
Απώλειες καθυστέρησης: Το IP datagram φτάνει πολύ αργά για αναπαραγωγή στον δέκτη – δεν μπορεί να αξιοποιηθεί , ουσιαστικά είναι σαν «χαμένο»
  καθυστερήσεις: επεξεργασίας κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης, αναμονή στην ουρά δρομολογητών, καθυστερήσεις στα τερματικά συστήματα (αποστολέας, παραλήπτης)
  τυπική τιμή μέγιστης ανεκτής καθυστέρησης: 400 ms
  καθυστέρηση αναπαραγωγής, αριθμός ακολουθίας, χρονοσφραγίδες

## Slide 13: TCP ή UDP;
Τυπική η χρήση UDP γιατί εάν TCP τότε
  Καθυστέρηση λόγω της επαναμετάδοσης πακέτων στο TCP
    Πιθανόν να ξεπεράσει τα 400 msec
  Μείωση ρυθμού μετάδοσης λόγω του ελέγχου συμφόρησης (απώλεια πακέτων λόγω καθυστέρησης)
Skype: χρήση UDP
  εκτός και αν ένας χρήστης χρησιμοποιεί NAT ή είναι πίσω από firewall που μπλοκάρει UDP
Στοίβα πρωτοκόλλων: RTP/UDP/IP & RTCP

## Slide 15: Είναι καταστροφική η απώλεια UDP/IP πακέτων;
Ανοχή στις απώλειες: εξαρτάται από την κωδικοποίηση της φωνής, συγκάλυψη των απωλειών, ρυθμός απώλειας πακέτων μεταξύ 1% και 10% είναι συχνά ανεκτός
  Επίπεδο εφαρμογής: Μέθοδοι ανάκαμψης απώλειας πακέτων
    Μετάδοση πλεονασματικής πληροφορίας (Forward error correction)
    Διάπλεξη
Aπώλεια > 10%- 20% : Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να επιτευχθεί αποδεκτή ποιότητα ήχου
  Η υπηρεσία βέλτιστης προσπάθειας του επιπέδου δικτύου έχει τα όρια της

## Slide 17: 3.3 Ανάκαμψη από απώλειες πακέτων
VoIP

## Slide 18: Αιτίες και αντιμετώπιση απωλείων
Πρόβλημα:
Απώλειες πακέτων λόγω καθυστερημένης άφιξης (delay)
Αιτία: διακύμανση της καθυστέρησης (jitter) μετάδοσης πακέτων
  καθυστέρηση λόγω διάδοσης στις ζεύξεις, επεξεργασίας και αναμονής στους δρομολογητές
Λύση #1: μέσω καθυστέρησης της αναπαραγωγής (play out delay)
  Σταθερή καθυστέρηση αναπαραγωγής, ή
  Προσαρμοσμένη, δυναμική καθυστέρηση αναπαραγωγής: Ακολουθία πακέτων, Χρονοσφραγίδες
2. Πρόβλημα:
Απώλειες πακέτων στο δίκτυο
Αιτία: Είναι γεμάτοι ένας ή περισσότεροι ενταμιευτές των δρομολογητών στη διαδρομή από τον αποστολέα στον παραλήπτη
Λύση #2: Όχι αναμετάδοση πακέτων αλλά Τεχνικές ανάκαμψης:
  μέσω μετάδοσης πλεονάζουσας πληροφορίας
  διάπλεξης

## Slide 24: 3.3.1 Ανάκαμψη από απώλειες πακέτων λόγω καθυστερημένης άφιξης
Σταθερή καθυστέρηση πριν την αναπαραγωγή
Δυναμική καθυστέρηση πριν την αναπαραγωγή

## Slide 25: Αιτία: Διακύμανση της καθυστέρησης (Delay Jitter)
Σκεφτείτε την από άκρο-σε-άκρο καθυστέρηση δύο διαδοχικών πακέτων: η διαφορά μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη των 20 msec
Αριθμός ακολουθίας, χρονοσφραγίδες
constant bit
rate
transmission
Cumulative data
time
variable
network
delay
(jitter)
client
reception
constant bit
rate playout
at client
client playout
delay
buffered
data
20 msec
160 bytes
q

## Slide 27: Προσέγγιση 1: Σταθερή καθυστέρηση (1)
Υπόθεση: Ο παραλήπτης επιχειρεί να αναπαράγει κάθε κομμάτι ακριβώς q msecs (σταθερό) μετά την παραγωγή του.
  Το απόσπασμα έχει χρονοσφραγίδα t
  Ο παραλήπτης το αναπαράγει σε χρόνο p=t+q .
  Τα κομμάτια που φτάνουν μετά από τον χρόνο t+q: τα δεδομένα φτάνουν πολύ αργά για αναπαραγωγή, τα δεδομένα θεωρούνται «χαμένα»
Επιλογή κατάλληλης τιμής για το q:
  μεγάλο q: λιγότερες απώλειες πακέτων λόγω καθυστέρησης
  μικρό q: καλύτερη διαδραστική εμπειρία
  Max: 400 msec

## Slide 29: Προσέγγιση 1: Σταθερή καθυστέρηση (2)
Ο αποστολέας παράγει πακέτα κάθε 20 msec κατά την ομιλία (talk spurt)
Το πρώτο πακέτο λαμβάνεται σε χρόνο r
Πρώτη προγραμματισμένη αναπαραγωγή: ξεκινά σε χρόνο p
Δεύτερη προγραμματισμένη αναπαραγωγή: ξεκινά σε χρόνο p’
t
q
q’
  qmax: 400 msec

## Slide 31: Προσέγγιση 2: Προσαρμοζόμενη καθυστέρηση (1)
Στόχος: διττός
  Ελαχιστοποίηση της καθυστέρησης αναπαραγωγής
  Διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα του ρυθμού απώλειας πακέτων λόγω καθυστέρησης
Προσέγγιση: ρυθμιζόμενη καθυστέρηση αναπαραγωγής:
  Παρακολούθηση και υπολογισμός καθυστέρησης δικτύου, προσαρμογή της καθυστέρησης αναπαραγωγής στην αρχή των διαστημάτων ομιλίας (talk spurts).
  Συμπίεση και επιμήκυνση των διαστημάτων σιωπής
  Τα αποσπάσματα (chunks) αναπαράγονται κάθε 20 msec κατά την ομιλία.
Δυναμική εκτίμηση της μέσης καθυστέρησης di στον παραλήπτη με βάρη στην τρέχουσα καθυστέρηση ri - ti:
όπου u είναι μια σταθερά (π.χ., u = 0.01)

## Slide 33: Προσέγγιση 2: Προσαρμοζόμενη καθυστέρηση (2)
Είναι επίσης χρήσιμο να εκτιμήσουμε την μέση απόκλιση καθυστέρησης, vi
Οι εκτιμήσεις di και vi υπολογίζονται για κάθε πακέτο που λαμβάνεται, παρόλο που χρησιμοποιούνται στην αρχή των διαστημάτων ομιλίας (talk spurts).
Για το πρώτο πακέτο σε ένα διάστημα ομιλίας, ο χρόνος αναπαραγωγής είναι (έστω πακέτο i):
όπου K μια θετική σταθερά.
Τα εναπομείναντα πακέτα σε ένα διάστημα ομιλίας αναπαράγονται περιοδικά κάθε 20 msec.
, =

## Slide 36: Προσέγγιση 2: Προσαρμοζόμενη καθυστέρηση (3)

## Slide 38: Προσέγγιση 2: Προσαρμοζόμενη καθυστέρηση (4)
E: Πώς ο παραλήπτης αντιλαμβάνεται ότι ένα πακέτο είναι το πρώτο ενός διαστήματος ομιλίας;
Α: Ελέγχει τους αριθμούς ακολουθίας πακέτων:
Εάν συνεχόμενοι -> Καμία απώλεια, ο παραλήπτης εξετάζει διαδοχικές χρονοσφραγίδες.
  Διαφορά διαδοχικών χρονοσφραγίδων > 20 msec ξεκινά νέο διάστημα ομιλίας.
Μερικές απώλειες πακέτων, ο παραλήπτης πρέπει να εξετάσει και τις χρονοσφραγίδες και τους αριθμούς ακολουθίας (sequence numbers).

## Slide 41: 3.3.2 Ανάκαμψη από απώλειες πακέτων στο δίκτυο

## Slide 43: Πρόκληση: ανάκαμψη με ανεκτή καθυστέρηση
Πρόκληση: ανάκαμψη από απώλεια πακέτων με μικρή ανεκτή καθυστέρηση μεταξύ της αρχικής μετάδοσης και της αναπαραγωγής
Περίπτωση TCP: Νέα αποστολή χαμένου πακέτου:
  κάθε ACK/NACK παίρνει ~ 1 RTT (περίπτωση TCP)
Περίπτωση UDP: Αποστολή πλεονάζουσας πληροφορίας που διορθώνει τυχόν απώλειες
  Forward Error Correction (FEC): στείλε αρκετά πλεονάζοντα bits για να επιτρέψεις την ανάκαμψη χωρίς αναμετάδοση

## Slide 45: Στρατηγική 1: Απλό FEC
Για κάθε ομάδα n αποσπασμάτων (chunks) δημιουργείται ένα πλεονασματικό chunk εφαρμόζοντας exclusive OR στις n αρχικές
Στέλνει n+1 chunks, αυξάνοντας το απαιτούμενο bandwidth κατά 1/n.
Μπορεί να ανακατασκευάσει τα αρχικά n chunks, εάν χαθεί το πολύ ένα chunk από τα n+1.
Αυξάνει την καθυστέρηση αναπαραγωγής καθώς πρέπει να ληφθούν/ελεγχθούν τα n+1 αποσπάσματα

## Slide 48: Στρατηγική 2: Σχήμα FEC piggyback lower quality stream
Παράλληλη αποστολή μικρότερης ανάλυσης ροής δεδομένων ήχου ως πλεονάζουσα πληροφορία
παράδειγμα: κανονική ροή PCM στα 64 kbps και πλεονάζουσα ροή GSM στα 13 kbps

## Slide 50: Τι πετυχαίνει
Σε απώλεια μη-διαδοχικών πακέτων, ο παραλήπτης μπορεί να συγκαλύψει την απώλεια.
Μπορεί επίσης να προσθέσει το (n-1)-ιοστό και (n-2)-ιοστό από την χαμηλού ρυθμού bit έκδοση του υλικού.

## Slide 52: Στρατηγική 3: Διάπλεξη (interleaving)
Τα αρχικά πακέτα διασπώνται σε μικρότερα κομμάτια
Για παράδειγμα, 4 κομμάτια (των 5 msec) για κάθε αρχικό πακέτο
Τα μεταδιδόμενα πακέτα περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια από διαφορετικά chunks
Τι πετυχαίνει:
Αν χαθεί ένα πακέτο, εξακολουθούμε να έχουμε το μεγαλύτερο μέρος της αρχικής πληροφορίας
Δεν προσθέτει πλεονασμό, όμως αυξάνει την καθυστέρηση αναπαραγωγής

## Slide 56: 3.4 Υπολογισμός RTT, Jitter & Ρυθμό απώλειας πακέτων

## Slide 67
H παρούσα παρουσίαση έχει οπτικοποιηθεί με χρήση του εργαλείου ΤΝ (ΑΙ) NotebookLM της Google.
Για την δημιουργία του έχουν χρησιμοποιηθεί οι διαφάνειες του μαθήματος, οι οποίες εμπεριέχονται.
Συγγραφέας: Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Ε.Δ.Ι.Π., Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Ε.Κ.Π.Α.