## Slide 1: Εφαρμογή NGS στη διάγνωση των μυοσκελετικών όγκων
Ηλένια Χατζηανδρέου
Ακαδ. Υπότροφος, Βιολόγος,
Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, ΕΚΠΑ

## Slide 2: Βασικές Έννοιες
Βάσεις δεδομένων με αλληλουχίες του γονιδιώματος
Ensembl, NCBI etc

## Slide 3
DNA – εκμαγείο
DNA πολυμεράση (Thermus aquaticus – Taq)
Μείγμα δεοξυριβονουκλεοτιδίων (dNTPs)
Ζεύγος εκκινητών (primers)
Ρυθμιστικό διάλυμα
18bases 5’
18bases3’
PCR- αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
In vitro ενίσχυση συγκεκριμένου τμήματος DNA με διαδοχικές μεταβολές θερμοκρασίας

## Slide 4: Αλληλούχιση κατά Sanger
Αλληλούχιση
Ραδιενεργή/Φθορισμού
Αρχή της μεθόδου: χρήση διδεοξυ-νουκλεοτιδίων που σταματούν τη σύνθεση της αλληλουχίας καθώς δεν μπορεί να σχηματιστεί φωσφοδιεστερικός δεσμός

## Slide 5
Αλληλούχιση κατά Sanger
Εφαρμογές: Διερεύνηση γονιδιωμάτων, Ανίχνευση μεταλλαγών, πολυμορφισμών

## Slide 6
Ταυτοποίηση της Μεταλλαγής
Varsome, TP53 database, GnomaD etc

## Slide 7: 3 γενιές μηχανημάτων αλληλούχισης
1η γενιά
Sanger Sequencing
2η γενιά
Next generation sequencing
3η γενιά
Third generation sequencing

## Slide 8: Εισαγωγή NGS
NGS: μαζική παράλληλη αλληλούχιση
Στην ογκολογία χρήσιμο εργαλείο στη στοχευμένη και εξατομικευμένη ιατρική
  επιλογή ασθενών βάση προβλεπτικών βιοδεικτών
  γονίδια ανθεκτικότητας
Στην παθολογική ανατομική χρήσιμο εργαλείο στη διάγνωση βάσει μοριακών προτύπων
Στην έρευνα απαραίτητο εργαλείο για την ανεύρεση νέων βιοδεικτών, γονιδίων στόχων και γονιδίων ανθεκτικότητας
  whole exome, epigenome, transcriptome etc

## Slide 9: NGS στα Σαρκώματα
Groisberg R, et al Curr Oncol Rep. 2017 Oct;19(12) 78.
Current World Health Organization (WHO) and National Comprehensive Cancer Center (NCCN) guidelines acknowledge the utility of molecular testing in sarcoma diagnosis

## Slide 11: DNA vs RNA
DNA
  Μεταλλαγές (ελλείψεις, προσθήκες, σημειακές κτλ)
  Αριθμός γονιδιακών αντιγράφων (amplification)
    RNA
      Γονίδια σύντηξης (FUSIONS)
      Διαμεταθέσεις

## Slide 12: Προαναλυτική διαδικασία- Βασικά προαναλυτικά κριτήρια
Ποσοστό καρκινικών κυττάρων DNA->10%, RNA>20%
1o σημείο ελέγχου
DNA
RNA
Συγκέντρωση ng/mL
Απομόνωση
Αντίστροφη Μεταγραφή/cDNA
Προετοιμασία βιβλιοθηκών
3o σημείο ελέγχου
2o σημείο ελέγχου
Ποσοστό Καρκινικών κυττάρων
Επάρκεια ιστού
Ποσότητα και ποιότητα γενετικού υλικού
Συγκέντρωση ng/μl
Ratio 260/280nm
Προετοιμασία βιβλιοθηκών
Συγκέντρωση ng/mL
Αφαλάτωση οστού΄;;;

## Slide 13: DNA
Προετοιμασία Βιβλιοθηκών
PCR με τους εκκινητές του panel
Ενίσχυση Βιβλιοθηκών με emulsion PCR
Αλληλούχιση με NGS
Σήμανση δειγμάτων με barcodes

## Slide 14: Panels γονιδίων
Εμπορικά διαθέσιμα (IVD ή χωρίς)
FDA approved FoundationOne CDx, MSK-IMPACT,Oncomine Dx Target Test for lung cancer,Illumina Extended RAS Panel for colon cancer, Foundation Focus CDx BRCA LOH
Custom made: σχεδιασμένα σύμφωνα με τις ανάγκες του εργαστηρίου
Targeted
hot spot περιοχές εξωνίων
Comprehensive
ολόκληρα εξώνια
μεταλλαγές, γονιδιακά αντίγραφα, διαμεταθέσεις
Άλλα panels- μικροδορυφορικής αστάθειας, μεθυλίωσης υποκινητών

## Slide 15
Library preparation
Υπάρχει κάποια τροποποίηση στους εκκινητες που σταματάει τη δράση του ενζύμου
Το ένζυμο δημιουργεί τυφλά άκρα- φωσφορυλιωμένα
Λιγάση barcode/δείγμα

## Slide 16
Ποσοτικοποίηση βιβλιοθηκών με Qubit
Ισομοριακό δείγμα – (όλα τα δείγματα, ίση συγκέντρωση και όγκο, σε 1 σωληνάριο)
One-Touch
Library- 100pM, 1-DNA molecule/bead
Ion Sphere Particles, polymerase,
dNTPs,Mg, Primers-
Σε κάθε σταγονίδιο νερού μέσα στο γαλάκτωμα
1 ή κανένα μόριο βιβλιοθήκης
106 σταγονίδια,
ISPs- τίποτα, ISPs με μόρια βιβλιοθηκών, ISPs με 2 ή 3 μόρια βιβλιοθήκης
Emulsion PCR
λάδι
υδατικό

## Slide 17
A’ biotin
Στη συνέχεια προστίθεται ΝaOH, σπάνε οι δεσμοί
Και με μαγνήτη επιλέγουμε τα σφαιρίδια, τα οποία πλέον
έχουν μονόκλωνο amplicon 100αδες χιλιάδες φορές
Τέλος φορτώνουμε στο chip με αντιδραστήρια για αλληλούχιση
Enrichment

## Slide 18: Αλληλούχιση
Sequencing by synthesis

## Slide 19: Αναλυτικά ποιοτικά κριτήρια
Σύνολο διαβασμάτων ανα δείγμα
Σύνολο διαβασμάτων ανα θέση
Σύνολο διαβασμάτων μεταλλαγής
Ποσοστό μεταλλαγής (VAF)
Οπτικοποίηση με ειδικά προγράμματα
Variant calling:
Παθογόνος μεταλλαγή
Μη παθογόνος μεταλλαγή
Αγνωστης κλινικής σημασίας μεταλλαγή

## Slide 20: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΡΟΗ/ ΑΝΑΛΥΣΗ
Δείγμα Α
Δείγμα Β
Σύνολο διαβασμάτων ανά δείγμα
Σύνολο διαβασμάτων ανά θέση

## Slide 21: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Δείγμα Γ

## Slide 22
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΡΟΗ/ ΑΝΑΛΥΣΗ

## Slide 23: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΡΟΗ/ ΑΝΑΛΥΣΗ
Θέση της μεταλλαγής
Διαβασματα θέσης (Forward -Reverse)
Διαβάσματα μεταλλαγής (Forward reverse)
Ποσοστό μεταλλαγής VAF
Ταυτοποίηση μεταλλαγής πχ c.35G>T, p. Gly12Val
Στοιχεία- παθογόνος ή μη(Tier I-IV)
Βιοπληροφορική ροή/Ion reporter
Βάσεις δεδομένων: ClinVar, COSMIC,IARC TP53, Varsome, UniProt, etc

## Slide 24: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΡΟΗ/ ΑΝΑΛΥΣΗ
IGV

## Slide 25: RNA
Προετοιμασία Βιβλιοθηκών
PCR με τους εκκινητές του panel
Ενίσχυση Βιβλιοθηκών με emulsion PCR
Αντίστροφη μεταγραφή-cDNA
Αλληλούχιση με NGS

## Slide 26: RNA- ποιοτικά κριτήρια
Γονίδια ελέγχου- εσωτερικός έλεγχος
Συνολικά διαβάσματα
Διαβάσματα διαμετάθεσης
Οπτικοποίηση με ειδικά προγράμματα

## Slide 27: RNA αποτελέσματα (ΙΟΝ REPORTER)
Fusion Sample QC:
FAIL,[TotalMappedFusionPanelReads<=20000 OR MinReadLength<=0]
Fusion Overall Call:
NOCALL ,[FusionSampleQC=FAIL]
Total Mapped Fusion Panel Reads:
0
Total Unmapped Reads:
50936
Fusion Sample QC:
PASS,[TotalMappedFusionPanelReads>20000;MeanReadLength>0]
Fusion Overall Call:
POSITIVE [DriverGene=ALK,IsoformsDetected=EML4-ALK.E6aA20.AB374361]
Total Mapped Fusion Panel Reads:
61702
Total Unmapped Reads:
15781
Δείγμα 1
Δείγμα 2
Fusion Sample QC:
PASS,[TotalMappedFusionPanelReads>20000;MeanReadLength>0]
Fusion Overall Call:
NEGATIVE
Total Mapped Fusion Panel Reads:
99992
Total Unmapped Reads:
21107
Δείγμα 3

## Slide 28: RNA αποτελέσματα
Fusion Sample QC:
PASS,[TotalMappedFusionPanelReads>20000;MeanReadLength>0]
Fusion Overall Call:
POSITIVE ,[DriverGene=ALK,IsoformsDetected=EML4-ALK.E6aA20.AB374361]
Total Mapped Fusion Panel Reads:
61702
Total Unmapped Reads:
15781
Δείγμα 2

## Slide 29: Αποτελέσματα DNA/RNA
Μεταλλαγές
Τα αποτελέσματα αφορούν μονο τις περιοχές που έχουν αναλυθεί
Δεν αποκλείεται η ύπαρξη μεταλλαγών εκτός των αναλυμένων περιοχών
Διαμεταθέσεις
Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο τις διαμεταθέσεις για τις οποίες ειναι σχεδιασμένο το πανελ
Δεν αποκλείεται η ύπαρξη διαμεταθέσεων μεταξύ άλλων γονιδίων

## Slide 30: Πάνελ γονιδίων για σαρκώματα
PAX7(7) - FOXO1(2) COSF287 | FUS(6) - CREB3L2(5) COSF330 | FUS(8) - ERG(9) COSF318 | COL1A1(23) - PDGFB(2) COSF543 | EWSR1(7) - ERG(11) COSF145 | EWSR1(12) - NR4A3(3) COSF352
THRAP3(1) - USP6(1) COSF1410 | FUS(6) - CREB3L2(5) COSF858 | FUS(9) - CREB3L1(5) COSF912 | COL1A1(20) - PDGFB(2) COSF819 | EWSR1(7) - ERG(8) COSF146 | EWSR1(13) - DDIT3(2) COSF271
THRAP3(1) - USP6(1) COSF1411 | FUS(6) - CREB3L2(5) COSF335 | FUS(9) - CREB3L1(5) COSF913 | COL1A1(19) - PDGFB(2) COSF539 | EWSR1(7) - ERG(9) COSF152 | EWSR1(13) - DDIT3(3) COSF281
MEAF6(5) - PHF1(2) COSF1450 | FUS(6) - CREB3L2(5) COSF325 | FUS(9) - DDIT3(3) COSF867 | COL1A1(18) - PDGFB(2) COSF531 | EWSR1(7) - ETV1(12) COSF163 | EWSR1(13) - NR4A3(3) COSF367
TPM3(7) - ALK(20) COSF439 | FUS(6) - CREB3L1(5) COSF942 | FUS(8) - DDIT3(2) COSF301 | COL1A1(17) - PDGFB(2) COSF597 | EWSR1(7) - ETV4(8) COSF208 | TFE3(5) - ASPSCR1(8) COSF797
PAX3(7) - FOXO1(2) COSF247 | FUS(6) - CREB3L2(5) COSF331 | FUS(8) - ERG(11) | COL1A1(16) - PDGFB(2) COSF596 | EWSR1(7) - FEV(2) COSF275 | TFE3(4) - ASPSCR1(8) COSF782
PAX3(7) - NCOA1(14) COSF1042 | FUS(6) - CREB3L2(5) COSF925 | FUS(8) - ERG(9) COSF318 | COL1A1(16) - PDGFB(2) COSF595 | EWSR1(7) - FLI1(5) COSF165 | TFE3(4) - ASPSCR1(8) COSF798
PAX3(7) - NCOA2(12) COSF1040 | FUS(6) - DDIT3(2) COSF303 | FUS(9) - CREB3L1(5) COSF912 | COL1A1(15) - PDGFB(2) COSF1293 | EWSR1(7) - FLI1(5) COSF167 | 
PAX3(6) - NCOA1(15) COSF289 | FUS(6) - CREB3L2(5) COSF332 | FUS(9) - CREB3L1(5) COSF913 | COL1A1(13) - PDGFB(2) COSF593 | EWSR1(7) - FLI1(6) COSF180 | 
TFG(7) - NR4A3(3) COSF1187 | FUS(6) - CREB3L2(5) COSF336 | FUS(9) - DDIT3(3) COSF867 | COL1A1(11) - PDGFB(2) COSF605 | EWSR1(7) - FLI1(7) COSF173 | 
CNBP(1) - USP6(1) COSF1417 | FUS(6) - CREB3L2(5) COSF334 | FUS(10) - FEV(2) COSF295 | COL1A1(9) - PDGFB(2) COSF603 | EWSR1(7) - FLI1(8) COSF227 | 
CNBP(1) - USP6(2) COSF1416 | FUS(6) - CREB3L2(5) COSF922 | FUS(11) - DDIT3(2) COSF1018 | COL1A1(8) - PDGFB(2) COSF654 | EWSR1(7) - NR4A3(2) COSF353 | 
ACTB(3) - GLI1(5) COSF1384 | FUS(6) - CREB3L2(5) COSF389 | FUS(13) - DDIT3(2) COSF293 | COL1A1(7) - PDGFB(2)COSF564 | EWSR1(7) - PBX1(5) COSF350 | 
ACTB(3) - GLI1(6) COSF1380 | FUS(6) - CREB3L2(5) COSF948 | CDH11(2) - USP6(1) COSF1403 | COL1A1(6) - PDGFB(2) COSF591 | EWSR1(7) - SMARCA5(5) COSF1208 | 
ACTB(3) - GLI1(7) COSF1378 | FUS(6) - ERG(11) COSF309 | CDH11(2) - USP6(2) COSF1405 | COL1A1(5) - PDGFB(2) COSF1289 | EWSR1(7) - SP3(6) COSF278 | 
ACTB(2) - GLI1(6) COSF1379 | FUS(6) - CREB3L2(5) COSF952 | CDH11(1) - USP6(1) COSF1399 | COL1A1(1) - USP6(1) COSF1414 | EWSR1(8) - ATF1(4) COSF217 | 
JAZF1(3) - SUZ12(2) COSF568 | FUS(6) - CREB3L2(5) COSF337 | CDH11(1) - USP6(2) COSF1401 | COL1A1(1) - USP6(1) COSF1415 | EWSR1(8) - FLI1(5) COSF204 | 
COL1A2(1) - PLAG1(2) COSF1098 | FUS(6) - CREB3L1(5) COSF943 | COL1A1(49) - PDGFB(2) COSF650 | COL1A1(1) - USP6(2) COSF1397 | EWSR1(8) - FLI1(6) COSF183 | 
COL1A2(1) - PLAG1(3) COSF1097 | FUS(6) - CREB3L2(5) COSF338 | COL1A1(48) - PDGFB(2) COSF817 | CLTC(30) - ALK(20) COSF470 | EWSR1(8) - NFATC2(3) COSF1180 | 
CREB3L2(5) - FUS(6) COSF861 | FUS(6) - CREB3L2(5) COSF340 | COL1A1(47) - PDGFB(2) COSF646 | ASPSCR1(7) - TFE3(5) COSF395 | EWSR1(8) - PATZ1(1) COSF283 | 
CREB3L2(5) - FUS(7) COSF848 | FUS(6) - CREB3L2(5) COSF341 | COL1A1(46) - PDGFB(2) COSF644 | ASPSCR1(7) - TFE3(6) COSF393 | EWSR1(8) - PBX1(5) COSF349 | 
CREB3L2(5) - FUS(8) COSF847 | FUS(6) - CREB3L2(5) COSF390 | COL1A1(45) - PDGFB(2) COSF642 | SS18(10) - SSX1(5) COSF513 | EWSR1(8) - SP3(6) COSF279 | 
CREB3L2(5) - FUS(6) COSF860 | FUS(6) - CREB3L2(5) COSF852 | COL1A1(44) - PDGFB(2) COSF1291 | SS18(10) - SSX1(5) COSF514 | EWSR1(8) - ZNF444(5) COSF1342 | 
CREB3L2(1) - FUS(8) COSF842 | FUS(6) - CREB3L2(5) COSF918 | COL1A1(43) - PDGFB(2) COSF547 | SS18(10) - SSX1(6) COSF499 | EWSR1(8) - ZNF444(5) COSF1343 | 
HEY1(4) - NCOA2(13) COSF1211 | FUS(6) - DDIT3(2) COSF304 | COL1A1(42) - PDGFB(2) COSF638 | SS18(10) - SSX4(3) COSF507 | EWSR1(9) - FLI1(4) COSF175 | 
OMD(1) - USP6(1) COSF1412 | FUS(6) - ERG(11) COSF316 | COL1A1(41) - PDGFB(2) COSF599 | SS18(10) - SSX4(6) COSF502 | EWSR1(9) - FLI1(6) COSF174 | 
ETV6(4) - NTRK3(15) COSF823 | FUS(6) - ERG(9) | COL1A1(40) - PDGFB(2) COSF648 | SS18(10) - SSX4(7) COSF525 | EWSR1(9) - ATF1(4) COSF299 | 
ETV6(5) - NTRK3(15) COSF571 | FUS(7) - CREB3L2(5) COSF339 | COL1A1(39) - PDGFB(2) COSF634 | SS18(9) - SSX1(4) COSF527 | EWSR1(9) - ATF1(5) COSF223 | 
ATF1(3) - EWSR1(10) COSF259 | FUS(7) - CREB3L2(5) COSF863 | COL1A1(38) - PDGFB(2) COSF562 | SS18(9) - SSX1(5) COSF505 | EWSR1(9) - DDIT3(2) COSF273 | 
GLI1(6) - ACTB(4) COSF1387 | FUS(7) - CREB3L2(5) COSF950 | COL1A1(37) - PDGFB(2) COSF545 | TPM4(7) - ALK(20) COSF441 | EWSR1(9) - ERG(8) COSF150 | 
HMGA2(3) - LPP(7) COSF969 | FUS(7) - CREB3L2(5) COSF845 | COL1A1(36) - PDGFB(2) COSF541 | TPM4(7) - ALK(20) | EWSR1(9) - FEV(2) COSF195 | 
HMGA2(3) - LPP(9) COSF962 | FUS(7) - CREB3L2(5) COSF927 | COL1A1(34) - PDGFB(2) COSF601 | CIC(20) - DUX4(1) COSF1374 | EWSR1(9) - FLI1(5) COSF169 | 
NTRK3(14) - ETV6(6) COSF825 | FUS(7) - CREB3L2(5) COSF846 | COL1A1(33) - PDGFB(2) COSF626 | NFATC2(2) - EWSR1(9) COSF1182 | EWSR1(9) - FLI1(5) COSF171 | 
FUS(3) - DDIT3(2) COSF294 | FUS(7) - CREB3L2(5) COSF856 | COL1A1(32) - PDGFB(2) COSF535 | SS18L1(10) - SSX1(6) COSF1123 | EWSR1(9) - FLI1(6) COSF1302 | 
FUS(5) - CREB3L2(6) COSF944 | FUS(7) - DDIT3(2) COSF291 | COL1A1(31) - PDGFB(2) COSF552 | EWSR1(7) - ERG(10) COSF149 | EWSR1(9) - FLI1(7) COSF176 | 
FUS(5) - ATF1(5) COSF296 | FUS(7) - ERG(10) COSF311 | COL1A1(30) - PDGFB(2) COSF652 | EWSR1(7) - ATF1(5) COSF219 | EWSR1(11) - NR4A3(1) COSF358 | 
FUS(5) - CREB3L2(5) COSF930 | FUS(7) - ERG(11) COSF314 | COL1A1(29) - PDGFB(2) COSF556 | EWSR1(7) - ATF1(7) COSF224 | EWSR1(11) - NR4A3(1) COSF359 | 
FUS(5) - CREB3L2(6) COSF945 | FUS(7) - ERG(8) COSF319 | COL1A1(27) - PDGFB(2) COSF607 | EWSR1(7) - CREB1(7)COSF264 | EWSR1(12) - NR4A3(3) COSF364 | 
FUS(5) - DDIT3(2) COSF300 | FUS(8) - DDIT3(2) COSF301 | COL1A1(26) - PDGFB(2) COSF550 | EWSR1(7) - DDIT3(2) COSF269 | EWSR1(12) - NR4A3(2) COSF381 | 
FUS(5) - ERG(8)COSF624 | FUS(8) - ERG(11) | COL1A1(25) - PDGFB(2) COSF533 | EWSR1(7) - ERG(10) COSF156 |  | 

## Slide 31: Γονίδια σύντηξης στη διάγνωση

## Slide 32: Γονίδια σύντηξης στη διάγνωση

## Slide 34
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την προσοχή σας!