## Slide 1: Εφαρμογή στατιστικής-χημειομετρίας με χρήση του Excel-2ο Μέρος
Μάριος Κωστάκης, PhD, MSc

## Slide 2: Σύγκριση μέσων τιμών κατά ζεύγη
Παράδειγμα: Σύγκριση πηγών ιοντισμού (ESI-APPI) για τον προσδιορισμό της αφλατοξίνης Μ1 σε γάλα με LC-MS/MS. Συγκρίθηκαν διαφορετικά δείγματα γάλακτος και με τις δύο πηγές ιοντισμού
α/α | ESI-MS/MS (ng/Kg) | APPI-MS/MS (ng/Kg)
1 | 12,2 | 10,8
2 | 13,2 | 14
3 | 18,8 | 17,9
4 | 23,5 | 25
5 | 18,3 | 17,9
6 | 12,4 | 11,3
7 | 13,4 | 15,2
8 | 14 | 13,2
9 | 25,1 | 23

## Slide 4: Σύγκριση μέσων τιμών κατά ζεύγη με παλινδρόμηση
Τοποθετούνται στους άξονες τα δύο ζεύγη τιμών και υπολογίζεται η εξίσωση παλινδρόμησης
Ιδανικά:
  b=Κλίση =1
  a=Σταθερός όρος=0
Στην πραγματικότητα
  Κλίση στατιστικά ίση με 1
  Σταθερός όρος στατιστικά ίσος με το 0

## Slide 5: Παράδειγμα αφλατοξίνης M1
Chart: 
| 10.8 | 14 | 17.899999999999999 | 25 | 17.899999999999999 | 11.3 | 15.2 | 13.2 | 23
 | 12.2 | 13.2 | 18.8 | 23.5 | 18.3 | 12.4 | 13.4 | 14 | 25.1

## Slide 6
Κλίση (b)
Sb
Sa
Σταθερός
όρος (b)

## Slide 7: Άσκηση
Ο προσδιορισμός του Zn σε δείγματα από αιωρούμενα σωματίδια έγινε με ICP-AES και Ανοδική Αναδιάλυτη Βολταμμετρία. Να μελετηθεί αν διαφέρουν οι δύο τεχνικές σημαντικά.
 | ASV (mg/L) | ICP-AES (mg/L)
1 | 105 | 90,3
2 | 88,2 | 102
3 | 112 | 110
4 | 110 | 100
5 | 136 | 102
6 | 108 | 127
7 | 132 | 192
8 | 218 | 261
9 | 242 | 295
10 | 296 | 325

## Slide 8: Κριτήρια Γραμμικότητας
Οπτική αξιολόγηση.
Συντελεστής συσχέτισης (?)
Διάγραμμα υπολοίπων.
Percent relative error of back-calculated concentrations (%RE)
Chart: 
| 0.2 | 0.5 | 1 | 2
Cu-Flame AAS | 0.006 | 0.016 | 0.035 | 0.07

## Slide 10: Εύρος Εργασίας
Performance Characteristics
Γραμμικότητα
Δεν περιορίζεται στο εύρος της γραμμικότητας, αλλά στο εύρος που τα κριτήρια ορθότητας και πιστότητας ισχύουν.
Κριτήρια:
R, R2: Συντελεστής Συσχέτισης και προσδιορισμού.
Αν και χρησιμοποιείται συχνά ως κριτήριο, δεν αφορά την γραμμικότητα αλλά τη συσχέτιση!

## Slide 11: Relative Error back-calculated concentration (%RE)
Performance Characteristics
Relative back-calculated error (%RE):
FDA, bioanalytical method: +/- 15% RE, +/- 20% RE κοντά στο LOQ
SANTE: +/- 20% σε όλο το εύρος συγκεντρώσεων.
EURL-POPs: +/- 20% σε όλο το εύρος συγκεντρώσεων (Μάιος 2022)

## Slide 12: Ζυγισμένη Παλινδρόμηση to weight or not to weight
Performance Characteristics
Η ζυγισμένη παλινδρόμηση είναι χρήσιμη στις τεχνικές φασματομετρίας μάζας, λόγω της διαφορετικής στη διασπορά μεταξύ χαμηλών και υψηλών συγκεντρώσεων

## Slide 13: Ζυγισμένη Παλινδρόμηση to weight or not to weight
Performance Characteristics
Η ζυγισμένη παλινδρόμηση είναι χρήσιμη στις τεχνικές φασματομετρίας μάζας, λόγω της διαφορετικής στη διασπορά μεταξύ χαμηλών και υψηλών συγκεντρώσεων
Γενικός κανόνας: παράγοντας ζύγισης 1/x2 είναι τις περισσότερες φορές ο καταλληλότερος.
Προτείνεται από τις οδηγίες αλλά δεν ορίζονται κριτήρια σχετικά με την αποδοχή.
Όλα τα λογισμικά έχουν πλέον την επιλογή της ζυγισμένης παλινδρόμησης.
To EXCEL δεν μπορεί μέσω του DataAnalysis toolpack να κάνει ζυγισμένη παλινδρόμηση, ωστόσο υπάρχουν διαθέσιμα online excel που κάνουν τη ζυγισμένη παλινδρόμηση
Για την αξιολόγηση της καταλληλότερης ζύγισης μπορεί να γίνει μέσω των Relative Error back-calculated concentration (%RE).
More details:
Dolan, J. W., LCGC, 27, 7, 2009,153-540
Almeida, A. M., et al, J Chromatogr. B, 774, 2, 2002, 215-222. doi: 10.1016/s1570-0232(02)00244-1