## Slide 1: Θεωρία πληροφορίας και στοιχεία κωδίκων: Ενότητα 4
Α. Κατσιώτης
Εαρινό εξάμηνο 2016

## Slide 2: Κωδικοποίηση Καναλιού
Δυαδικό Συμμετρικό Κανάλι (BSC)
Εισαγωγή σφαλμάτων στη μεταδιδόμενη ακολουθία από το κανάλι
Ο δέκτης δεν έχει τη δυνατότητα να «αντιληφθεί» την ύπαρξη των σφαλμάτων
BSC
1101001
0101011

## Slide 3: Κωδικοποίηση Καναλιού
Μία απλή ιδέα: Επανάληψη της μετάδοσης κάθε bit πληροφορίας n φορές
Ο δέκτης θεωρεί ότι η τιμή ενός bit πληροφορίας είναι η τιμή (0 ή 1) που εμφανίζεται τις περισσότερες φορές στην αντίστοιχη n-αδα (αποκωδικοποίηση πλειοψηφικής λογικής)
BSC
111111000111000000111
101111000011010000111

## Slide 4: Πιθανότητα Σφάλματος-Προσομοίωση

## Slide 5: Κώδικες Μπλοκ
Η προηγούμενη ιδέα γενικεύεται
Μία ακολουθία k bit πληροφορίας αντιστοιχείται σε μία κωδική ακολουθία n bit, όπου n>k
Υπάρχουν ακολουθίες πληροφορίας
Το σύνολο των κωδικών ακολουθιών μήκους n καλείται κώδικας μπλοκ και συμβολίζεται με

## Slide 6: Γραμμικοί Κώδικες Μπλοκ
Μία από τις σημαντικότερες ιδιότητες που μπορεί να έχει ένας κώδικας μπλοκ είναι η γραμμικότητα
Το σύνολο των κωδικών λέξεων αποτελούν (γραμμικό) υπόχωρο του διανυσματικού χώρου
Από το άθροισμα 2 κωδικών λέξεων προκύπτει κωδική λέξη
Η γραμμικότητα οδηγεί σε πρακτικούς αλγόριθμους κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης

## Slide 7: Πίνακας Γεννήτορας
Εφόσον ο γραμμικός κώδικας μπλοκ είναι υπόχωρος του μπορούν να βρεθούν k γραμμικά ανεξάρτητες κωδικές λέξεις , οι οποίες αποτελούν βάση του
Κάθε λέξη v του περιγράφεται σα γραμμικός συνδυασμός των λέξεων της βάσης

## Slide 8: Πίνακας Γεννήτορας
Τα στοιχεία μιας βάσης απαρτίζουν τον kxn πίνακα γεννήτορα G
Αν υποθέσουμε ότι η u είναι μία ακολουθία πληροφορίας, τότε η κωδικοποίησή της πραγματοποιείται πολλαπλασιάζοντάς τη με τον πίνακα γεννήτορα

## Slide 9: Πίνακας Γεννήτορας
Παράδειγμα
Μήνυμα | Κωδική λέξη
0000 | 0000000
1000 | 1101000
0100 | 0110100
1100 | 1011100
0010 | 1110010
1010 | 0011010
0110 | 1000110
1110 | 0101110
0001 | 1010001
1001 | 0111001
0101 | 1100101
1101 | 0001101
0011 | 0100011
1011 | 1001011
0111 | 0010111
1111 | 1111111

## Slide 10: Συστηματικός Πίνακας Γεννήτορας
Υπάρχουν πολλοί πίνακες γεννήτορες που παράγουν τον ίδιο κώδικα
Διαφορετικοί πίνακες γεννήτορες οδηγούν σε διαφορετική αντιστοίχιση μεταξύ μηνυμάτων και κωδικών λέξεων
Πίνακας γεννήτορας σε συστηματική μορφή:
Τα τελευταία k bit της κωδικής λέξης είναι το ίδιο το μήνυμα

## Slide 11: Πίνακας Ελέγχου Ισοτιμίας
Έστω (n-k)xn πίνακας ελέγχου ισοτιμίας H του
Μία δυαδική ακολουθία μήκους n είναι κωδική λέξη του , αν και μόνο αν,
Ορίζουμε ως το σύνδρομο μίας οποιασδήποτε δυαδικής ακολουθίας r μήκους n
Ένας πίνακας ελέγχου ισοτιμίας του είναι ο

## Slide 12: Απόσταση & Βάρος Hamming
Η απόσταση Hamming μεταξύ 2 ακολουθιών v,w του ίδιου μήκους είναι το πλήθος των συνιστωσών στις οποίες έχουν διαφορετική τιμή
Το βάρος Hamming μίας ακολουθίας v είναι το πλήθος των μη μηδενικών συνιστωσών της
Ισχύει:

## Slide 13: Ελάχιστη απόσταση Hamming γραμμικού κώδικα μπλοκ
Η ελάχιστη απόσταση Hamming μεταξύ 2 οποιωνδήποτε λέξεων του C ισούται με το ελάχιστο βάρος Hamming που μπορεί να έχει μία μη μηδενική λέξη του

## Slide 14: Ανίχνευση Σφαλμάτων
Ο δέκτης ανιχνεύει μέχρι και σφάλματα σε οποιαδήποτε bit της κωδικής λέξης κι αν συμβούν
e: Το διάνυσμα θορύβου. Έχει μονάδες μόνο στις θέσεις των bit της v στις οποίες το κανάλι εισήγαγε σφάλματα
BSC
r
v

## Slide 15: Αποκωδικοποίηση/Διόρθωση σφαλμάτων
Αποκωδικοποίηση: Δεδομένου ότι έχει ληφθεί η λέξη r, o αποκωδικοποιητής εκτιμάει την κωδική λέξη που εστάλη
Η εκτίμηση βασίζεται σε κριτήρια που ελαχιστοποιούν την πιθανότητα σφάλματος

## Slide 16: Αποκωδικοποίηση/Διόρθωση σφαλμάτων
Αν οι a priori πιθανότητες μετάδοσης των κωδικών λέξεων είναι ίσες, τότε το κριτήριο μεγίστης πιθανοφάνειας ελαχιστοποιεί την πιθανότητα σφάλματος
Ο αποκωδικοποιητής μπορεί να διορθώσει
σφάλματα

## Slide 17: Αποκωδικοποίηση Τυπικής Διάταξης
Η τυπική διάταξη είναι ένας πίνακας γραμμών και στηλών. Κάθε στοιχείο του είναι μία ακολουθία (λέξη) του
Περιέχει όλες τις ακολουθίες του
Η πρώτη γραμμή περιέχει τις κωδικές λέξεις του
Κάθε λέξη βρίσκεται στην ίδια στήλη με την κωδική λέξη που μεγιστοποιεί την πιθανοφάνεια

## Slide 18: Παράδειγμα
Πίνακας γεννήτορας
Τυπική Διάταξη

## Slide 19: Αποκωδικοποίηση Συνδρόμου
Η τυπική διάταξη απαιτεί πολλή μνήμη
Η αποκωδικοποίηση μπορεί να απλοποιηθεί
Κάθε λέξη της γραμμής i της τυπικής διάταξης προκύπτει προσθέτοντας σε μία κωδική λέξη το διάνυσμα θορύβου
Άρα όλες οι λέξεις της γραμμής i έχουν το ίδιο σύνδρομο
Αποθηκεύονται μόνο τα και τα αντίστοιχα σύνδρομα
Υπολογίζεται το σύνδρομο της r το οποίο αντιστοιχεί σε ένα από τα αποθηκευμένα διάνυσμα θορύβου

## Slide 20: Παράδειγμα (συνέχεια)
Πίνακας ελέγχου ισοτιμιας
Διάνυσμα Θορύβου | Σύνδρομο
100000 | 100
010000 | 010
001000 | 001
000100 | 011
000010 | 101
000001 | 110
100100 | 111

## Slide 21: Κώδικες Hamming
Για κάθε θετικό ακέραιο υπάρχει ένας κώδικας Hamming τις ακόλουθες παραμέτρους
Μήκος λέξεων:
Αριθμός bit πληροφορίας:
Διορθωτική ικανότητα: ()
Οι στήλες του Η ενός κώδικα Hamming είναι όλα τα μη μηδενικά διανύσματα μήκους m

## Slide 22: Πιθανότητα Σφάλματος-Προσομοίωση

## Slide 23: Matlab
randint(λ,δ) : παράγει τυχαίο λxδ πίνακα με 0 και 1. Οι τιμές 0,1 είναι ισοπίθανες
Σε νεότερες εκδόσεις του matlab ενδέχεται να έχει καταργηθεί η randint και να χρησιμοποιείται η randi
[H G]=hammgen(m) : υπολογίζει τον πίνακα ελέγχου ισοτιμίας και τον πίνακα γεννήτορα του κώδικα hamming με παράμετρο m

## Slide 24: Matlab
gen2par(G) : υπολογίζει τον πίνακα ελέγχου ισοτιμίας για τον κώδικα που παράγεται από τον G. Ο G πρέπει να είναι σε συστηματική μορφή
syndtable(H) : παράγει τους αρχηγούς συν-ομάδας της τυπικής διάταξης και τα σύνδρομά τους
bsc(v,p) : προσομοιώνει την έξοδο ενός bsc με παράμετρο p, όταν στην είσοδό του εισάγεται η δυαδική ακολουθία v

## Slide 25: Matlab
gfweight(G) : υπολογίζει την ελάχιστη απόσταση hamming του γραμμικού μπλοκ κώδικα που παράγεται από τον G
decode(r, n , k, ‘linear’, G, s) : αποκωδικοποιεί την ακολουθία r , χρησιμοποιώντας τον (n,k) γραμμικό block κώδικα που παράγεται από τον G. s είναι ο πίνακας αρχηγών συν-ομάδας – συνδρόμων που έχει υπολογιστεί με τη συνάρτηση syndtable(H)
ΠΡΟΣΟΧΗ: όλες οι πράξεις (π.χ. πολλαπλασιασμοί με τον πίνακα γεννήτορα) είναι σε mod2. Στο matlab η συνάρτηση mod(y,2) υπολογίζει σε mod2 την παράσταση y