20 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

###### ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ(Τ.Ε)
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ ΜΕ Τ.Ε. 
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΑΦΑΙΡΕΤΗΣ ΜΕ Τ.Ε.
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ των 4bit

###### ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΤΩΝ 2bit

# Ερωτήσεις τις οποίες καλό θα ήταν φέρετε μαζί σας στο εργαστήριο απαντημένες .
Θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε πλήρως την άσκηση και όχι μόνο

- Είδατε πριν με διακριτά στοιχεία α) Το κύκλωμα που έχει χαμηλή αντίσταση εξόδου(χρησιμοποιείται για να οδηγήσει τον μετατροπέα  στην έξοδο του δέκτη, π.χ. το μεγάφωνο)  και β) Το κύκλωμα που έχει μεγάλη αντίσταση εισόδου με την δυνατότητα να αφαιρεί τον προσθετικό θόρυβο που τυχόν έχει το σήμα. Αυτά για λόγους οικονομίας -χώρου και μεγαλύτερης αξιοπιστίας , συνυπάρχουν μέσα σε ένα ολοκληρωμένο(IC) π.χ. Τ.Ε. LM 741. Σας δίνετε το  ηλεκτρονικό διάγραμμα αυτού ,Β.Θ.Ε. σελ. 24.
Σας ΖΗΤΕΙΤΕ:

  - Να βάλετε σε κύκλο το κύκλωμα του Διαφορικού ενισχυτή του (Δ.Ε) και σε  κύκλο το κύκλωμα  Συμμετρικού ενισχυτή του(Σ.Ε). 
Απάντηση:

  - Ποια pins διαθέτει, για την εξωτερική σύνδεση  του ροοστάτη ισορροπίας του Διαφορικού ενισχυτή; (Θυμηθείτε την άσκηση του Διαφορικού Ενισχυτή)

  - Πως θα διαπιστώστε πρακτικά, αν ο Τ.Ε. είναι σε ισορροπία; 
(Βοηθηθείτε από το Π.Β.Ε. σελ.20)

  - Σχεδιάστε τον συμβολισμό του Τ.Ε.  Απάντηση:

- Σε έναν Τ.Ε. με τι ισούται:

- Η αντίσταση εισόδου: (Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ.14) Απάντηση: Rin =

- Η αντίσταση εξόδου (Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ.14) Απάντηση: Rout=

- Το εύρος ζώνης αυτού(Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ.14) Απάντηση: BW =

- Η απολαβή του σε συνδεσμολογία κλειστού βρόχου , με το σήμα να εφαρμόζεται στην ανάστροφη είσοδο (Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ.17) Απάντηση:……………

- Η απολαβή του σε συνδεσμολογία κλειστού βρόχου , με το σήμα να εφαρμόζεται στην ανάστροφη Σαυτόν δεν υπάρχει αντίσταση ανάδρασης Rf (Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ.18)Απάντηση:

- Η απολαβή ανοικτού βρόχου. Σαυτόν δεν υπάρχει αντίσταση ανάδρασης Rf( Rf=  . Απάντηση:

- Αναφέρετε τι είναι

- Η παραμένουσα τάση εισόδου. Δώστε και το αντίστοιχο σχέδιο Απάντηση:

- Η τάση αποκλίσεως εξόδου Δώστε και το αντίστοιχο σχέδιο.
Απάντηση:

- Το ρεύμα πόλωσης. Δώστε και το αντίστοιχο σχέδιο .
Απάντηση:

- Το ρεύμα αποκλίσεως εισόδου Δώστε και το αντίστοιχο σχέδιο.
Απάντηση:

- Ο ρυθμός ανταποκρίσεως(Slew Rate =S.R.) χαρακτηρίζουν την ποιότητα και άρα το κόστος ενός Τ.Ε. Δώστε και το αντίστοιχο σχέδιο.Απάντηση:

- Σχεδιάστε την χαρακτηριστική μεταφοράς του Τ.Ε. με. α) με ± τροφοδοσία και β) με + τροφοδοσία. γ) Βάσει αυτών βρείτε την σχέση των Vpp MAX με + τροφοδοσία ,   Vpp MAX με ± τροφοδοσία 
Απάντηση:

- Σχεδιάστε το κύκλωμα ενισχυτή Χ.Σ με απολαβή  . με Τ.Ε.,  έχοντας αυτός ± τροφοδοσία. Σαυτόν σημειώστε το σημείο που αποτελεί την φαινομενική γη. (Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ.17)Απάντηση:

- Για το κύκλωμα που σχεδιάσατε αναφέρατε:

- Είναι κλειστού ή ανοικτού βρόχου: (Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ.16) Απάντηση:

- Η συνδεσμολογία αυτή τι έχει και μέσω τίνος στοιχείου επιτυγχάνεται(Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ.16,17)        Απάντηση:

Ποια είναι η VD (Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ.17)                   Απάντηση :

- Τι σημαίνει ο όρος φαινομενική γη(Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ.17) Απάντηση:

- Όποιο ρεύμα φτάσει στο σημείο της φαινομενικής γης,, από πού θα περάσει αναγκαστικά (Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ.17)
Απάντηση:

- Ποια η σχέση , ως προς την πολικότητα, της τάση ανάδρασης, που  επιστρέφεται από την Rf  στο σημείο ‘Δ’, με την  VD Απάντηση:

- Για να λειτουργεί ο Τ.Ε. στην γραμμική περιοχή τι πρέπει να ισχύει (Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ.17) Απάντηση:

- Σχεδιάστε την χαρακτηριστική μεταφοράς του: Θυμηθείτε ότι τώρα στον οριζόντιο άξονα της χαρακτηριστικής μεταφοράς (σελ. 14 Β.Θ.Ε.) η είναι η

Απάντηση:

- Γνωρίζοντας  τις ±Vτροφοδοσίας και το Vpp in που θέλετε να ενισχύσετε, μπορείτε να υπολογίσετε το , ώστε ο ενισχυτής να ενισχύει το σήμα χωρίς να εισάγει (γεννά) νέες συχνότητες;
Απάντηση:

- Γνωρίζοντας  τις ±Vτροφοδοσίας και το  που θέλετε να έχετε, μπορείτε να υπολογίσετε το Vpp in, ώστε ο ενισχυτής να ενισχύει το σήμα χωρίς να εισάγει (γεννά) νέες συχνότητες;
Απάντηση:

- Αποδείξτε τον τύπο της απολαβής του Τ.Ε. σε συνδεσμολογία κλειστού βρόχου. Θεωρείστε ότι VD=0.   Απάντηση:

Το κύκλωμα που σας δίνετε. α)Τι AV έχει και β) Τι Ai  

                       
      

Απάντηση:

- Σας δίνετε το κύκλωμα του Αναλογικού Αθροιστή με Τ.Ε, της άσκησης. 








Σας ζητείται:

- Να σχεδιάσετε την χαρακτηριστική μεταφοράς του Τ.Ε.
Απάντηση

- Να υπολογίσετε την Vout , κάνοντας ταυτόχρονα μια σύντομη περιγραφή του κυκλώματος(Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ.23)
Απάντηση:

- Σας δίνετε το κύκλωμα του Αναλογικού Αφαιρέτη με Τ.Ε, της άσκησης

                 
                               
      Σας ζητείται:

- Να σχεδιάσετε την χαρακτηριστική μεταφοράς του Τ.Ε.
Απάντηση

Να υπολογίσετε την Vout , κάνοντας ταυτόχρονα μια σύντομη περιγραφή του κυκλώματος(Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ.25-26)
Απάντηση:

- Συμπληρώστε τον πίνακα της άσκησης του Ψηφιακού Αθροιστή 4bits (Π.Β.Ε. σελ. 52) Απάντηση:

| Α 16 | Α 10 | Α4 | Α3 | Α2 | Α1 | Β 16 | Β 10 | Β4 | Β3 | Β2 | Β1 | C Inp | COOut | Σ4 Σ4 | Σ3 | Σ2 | Σ1 | Σ 10 | Σ 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 17 |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 17 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 21 |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 30 |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 31 |  |

- Συμπληρώστε τον πίνακα της άσκησης του Ψηφιακού Αθροιστή 4bits (Π.Β.Ε. σελ. 57) Απάντηση

| Χ(10) | Χ1 | Χ0 | Υ | Υ1 | Υ0 | G3 | G2 | G1 | G0 | G10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 9 |