50 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

###### Ταλαντωτής   Colpits
Ταλαντωτής   Colpits 
Ταλαντωτής   Κρυστάλλου
Ταλαντωτής  Παλμών  V.C.O.

# Ερωτήσεις τις οποίες καλό θα ήταν φέρετε μαζί σας στο εργαστήριο απαντημένες .
Θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε πλήρως την άσκηση και όχι μόνο

- Ποια κυκλώματα ονομάζονται ταλαντωτές;(Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ 33)

Απάντηση :

- Ποιες οι κατηγορίες των ταλαντωτών , ως προς το σήμα που παράγουν ;(Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ 33) Απάντηση

- Ποια η χρησιμότητά ενός αρμονικού ταλαντωτή RF
α)  Στον πομπό: (Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ 50 για το Α.Μ, σελ. 59 για το FM 
     Επίσης βοηθηθείτε και από το Π.Β.Ε. . σελ 118, 141 για το Α.Μ, σελ.147 για το 
     FM) Απάντηση: 

β)  Στον υπερετερόδυνο δέκτη:: (Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ 55 για το Α.Μ, σελ. 
      73 για το FM)

- α)Ποια τα βασικά μέρη ενός αρμονικού ταλαντωτή RF. Ποια η αρχή λειτουργίας του;(Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ 33) Απάντηση:

5. Τι είναι και με τι ισούται η συνθήκη  Bakhausen;(Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ 34)  
        Απάντηση:

6.  Το κύκλωμα του σχήματος 1,  τι θα  δώσει στην έξοδο και γιατί;(Βοηθηθείτε από την απάντηση που δώσατε πριν στην ερώτηση 4)

Απάντηση:

7. Το κύκλωμα του σχήματος 2,  τι θα  δώσει στην έξοδο ; (Βοηθηθείτε από την απάντηση που δώσατε πριν στην ερώτηση 4)

Απάντηση:

8.  α) Το TR είναι σε συνδεσμολογία Κ.Β, Κ.Ε. ή Κ.Σ.  Προς βοήθεια σας δίνετε ότι για το είδος της συνδεσμολογίας , αναφερόσαστε στην δυναμική λειτουργία. Σαυτήν το κοινό πάει στο μηδέν του κυκλώματος μέσω ενός πυκνωτή Απάντηση:



 
β)Αναφέρετε την ηλεκτρονική λειτουργία του(Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ 35) Απάντηση

9.  Το κύκλωμα του σχήματος 2,όπως ήδη αναφέρατε, παράγει αμείωτες ταλαντώσεις. Σας ΖΗΤΕΙΤΕ

- Να γράψετε το τυπολογικό υπολογισμού  της συχνότητας που παράγει. (Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ 36) Απάντηση

- Το γενικό σχήμα αυτού (Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ 33 και από το Β.Θ.Μ. Θέματα Ηλεκτρονικής Καρούμπαλου-Φυλοκύπρου σελ.417, 418 )  Απάντηση:

και

- Μια σύντομη ανάλυση, κάνοντας χρήση απλών μαθηματικών εργαλείων  ; (Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ 34 και από το Β.Θ.Μ. Θέματα Ηλεκτρονικής Καρούμπαλου-Φυλοκύπρου σελ.417, 418 ) Απάντηση

- Αναγνωρίστε το κύκλωμα του σχ.3 Απάντηση:

σχ. 3

- Σαυτό αναγνωρίστε

- Την συνδεσμολογία του TR(Ότι και στην 8α) Απάντηση:

- Το κύκλωμα που παράγει τις ταλαντώσεις Απάντηση:  Τον ενισχυτή που συντηρεί αυτές Απάντηση:

- Τον δρόμο της θετικής ανάδρασης Απάντηση:

- Το τυπολογικό του συντελεστή ανάδρασης ‘β’(Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ 34 και από το Β.Θ.Μ. Θέματα Ηλεκτρονικής Καρούμπαλου-Φυλοκύπρου σελ.417, 418 )  Απάντηση

- Το τυπολογικό που δίνει την τιμή της  f0  αυτού Απάντηση:

- Αναγνωρίστε το κύκλωμα του σχ.4 (Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ 40)

σχ.4
                   Απάντηση

- Σ’ αυτό αναγνωρίστε

Το κύκλωμα (στοιχείο)που παράγει τις ταλαντώσεις Απάντηση:

- Τον ενισχυτή που συντηρεί αυτές Απάντηση:

- Από πού ο κρύσταλλος ,για να ξεκινήσει τις ταλαντώσεις, παίρνει την αρχική τάση στα άκρα του. Απάντηση:

- Τον δρόμο της θετικής ανάδρασης (Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ 41) Απάντηση:

- Η συχνότητα f που παράγει ο κρύσταλλος ,από τι εξαρτάται; (Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ 40) Γράψτε τον σχετικό τύπο Απάντηση

- Ποιο το πλεονέκτημα και ποιο το μειονέκτημα του ταλαντωτή κρυστάλλου ,έναντι των ταλαντωτών Colpitts - Hartley (Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ 41) Απάντηση

- Αναγνωρίστε το κύκλωμα του σχ.5(Βοηθηθείτε από το Π.Β.Ε .σελ. 80,83)

σχ. 5

Απάντηση:

- Το κύκλωμα του σχ. 5, είναι ταλαντωτής αρμονικός ή ανατροπής;(Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ 33) Απάντηση:

- Στο σχ. 6α(R2= 220K)  και 6β(R2= ∞), σας  δίνονται οι χαρακτηριστικές μεταφοράς του κυκλώματος του σχ. 5, με το σχετικό τυπολογικό

- Σας ζητείτε: να κάνετε μια σύντομη περιγραφή αυτού. Απάντηση:

- Για τον του σχ. 5 αναφέρετε το τυπολογικό υπολογισμού της απολαβής(gain) του V.C.O. KV;(Βοηθηθείτε από το Π.Β.Ε. σελ 114) Απάντηση:

# Text boxes

VinVCO

fmax

f0

0,9V   Vcc-0,9V

σχ.6β

fmin

fVCO

σχ.1

σχ.6α

VinVCO

fmax

f0

Vcc/2

fmin

fVCO

σχ.2