60 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

###### ΕΝΕΡΓΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ Χ.Σ.  (L.P.F)
ΕΝΕΡΓΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ Υ.Σ.     (H.P.F)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΛΜΟΥ

# Ερωτήσεις τις οποίες καλό θα ήταν φέρετε μαζί σας στο εργαστήριο απαντημένες .
Θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε πλήρως την άσκηση και όχι μόνο

- Μέχρι τώρα είδατε κυκλώματα-συστήματα τα οποία:

α) Ενισχύουν(πολλαπλασιάζουν) το ίδιο, όλες τις συχνότητες που περιέχει το σήμα 
                 ,χωρίς να εισάγουν νέες συχνότητες= Γραμμικά Συστήματα.  Το σήμα ήταν μόνο 
                του ή προήλθε από πρόσθεση ή αφαίρεση σημάτων

β) Να συγκρίνουν δύο σήματα και από την σύγκριση να προκύπτει παλμός  και

γ) Να παράγουν Ταλαντώσεις σταθερές(συντηρούμενες)

Όμως αρκετές φορές υπάρχει και η αναγκαιότητα, κάποιες από τις συχνότητες που 
      περιέχει ένα σήμα να τις κρατήσετε , ενώ τις υπόλοιπες να τις μηδενίσετε. Αυτό το
      επιτυγχάνουν τα ΦΙΛΤΡΑ. Προφανώς η μελέτη αυτών γίνεται μελετώντας-διερευνώντας
      την 
                                

   Βάσει αυτού του γενικού ορισμού, προσδιορίστε τι Φίλτρο 
   είναι το   καθένα από  τα παρακάτω  ιδανικά ΦΙΛΤΡΑ . Σας δίνετε γραφικά το Uin(ω) 
   και το Η(ω) του καθενός. (Βοηθηθείτε από το Β.Θ.Ε. σελ 43,44)

- Για το κάθε ένα από τα ανωτέρω Φίλτρα ,υπολογίστε την τάση  των φασματικών γραμμών  της  |Uout(ω)|.

Απάντηση:

Σας δίνετε η Καμπύλη Απόκρισης Συχνοτήτων, ενός  ιδανικού φίλτρου φίλτρου L.P.F. 
            Σας ΖΗΤΕΙΤΕ  :

  - Να γράψετε το τυπολογικό υπολογισμού της Απόκρισης  Συχνοτήτων Η(ω)

Απάντηση:

  - Να γράψετε με τι ισούται η έξοδος  στο πεδίο του χρόνου

Απάντηση:

  - Να γράψετε με τι ισούται η έξοδος ενός L.P.F στο πεδίο των συχνοτήτων                    (Fourie) 

Απάντηση:

  - Να γράψετε την   γενική μορφή της Γραμμικής  Διαφορικής  Εξίσωσης με Σταθερούς Συντελεστές  που περιγράφει  ένα  Γ.Χ.Α.  σύστημα, στο πεδίο του χρόνου . Τέτοιο  είναι και το φίλτρο της άσκησης.      Απάντηση:

- Αναφέρετε ονομαστικά τα ψηφιακά φίλτρα που γνωρίζετε

  - Ως προς την αναδρομικότητα 		Απάντηση:

  - Ως προς την κρουστική τους απόκριση		Απάντηση:

- Αναφέρατε τις δύο Βασικές μεθόδους υπολογισμού των Ψηφιακών Φίλτρων με μήκος της h(n)= άπειρη ( I.I.R. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ Αναλογικό Φίλτρο

Απάντηση:

- Γιατί στην πράξη δεν μπορεί να υπάρξει ιδανικό π.χ. L.P.F.;

Απάντηση:

- Αναφέρετε ονομαστικά τα βασικά Αναλογικά Φίλτρα που χρησιμοποιούνται για να σχεδιαστούν από αυτά τα I.I.R. Ψηφιακά Φίλτρα

Απάντηση:

- Γράψτε το βασικό τυπολογικό του Αναλογικού Φίλτρου Butterworth

Απάντηση:

- Υπολογίστε την τάξη   φίλτρου Butterworth που  έχει:
          ♣   H(Ω)=1,  
          ♣  fc=1,6KHz  και

♣  - 9dB  στην f=4KHz

Απάντηση:

9.   Αφού βρήκατε την τάξη του φίλτρου Butterworth  υπολογίστε  το, χρησιμοποιώντας  
      στοιχεία R,C

Απάντηση:

- Αν το σήμα που έρχεται στο L.P.F. είναι αδύνατο, τότε θα πρέπει το  |Η(Ω)| του φίλτρου να είναι >>1. Φίλτρο που έχει  |Η(Ω)|>>1 είναι το  Ενεργό Φίλτρο L.P.F. Σας ζητείτε :

  - Να σχεδιάσετε ένα Ενεργό Φίλτρο με

- |Η(Ω)|=10→ Η(Ω)|dB=20dB

- fc=1,5K  (Βοηθηθείτε από το Π.Β.Ε. σελ. 93) Απάντηση:

Υπολογισμός της R2:

- Δεδομένου ότι αυτό το LPF έχει   fc=1,6KHz → Η(ΩC)|dB=17dB  και 11dB  στην f=4KHz , να συμπληρώσετε στον πίνακα 1, σελ. 95 του Π.Β.Ε., τις τιμές της Vpp που περιμένετε να μετρήσετε, στις συχνότητες  100Hz, 150Hz, 1,6K, 4K με Vppin=0,5V .

Απάντηση:

| f (Hz) | Έξοδος ¦Υ(f)¦ σε Vp-p (Volt) | Απόκριση συχνότητας ¦Η(f)¦=¦Υ(f)¦/¦Χ(f)¦ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 |  |  |  |
| 150 |  |  |  |
| 500 |  |  |  |
| 1K |  |  |  |
| 1,2K |  |  |  |
| 1,4K |  |  |  |
| 1,5K |  |  |  |
| 1,6K |  |  |  |
| 1,7K |  |  |  |
| 2K |  |  |  |
| 3K |  |  |  |
| 4K |  |  |  |
| 20K |  |  |  |

Οι υπόλοιπες τιμές του πίνακα θα προκύψουν γραφικά, ,αφού χαράξετε την
                         κλίση από τα σημεία (3.5,  1.6)  , (1.75,  4) και την κάθετο στα 5V

- Αν το σήμα που έρχεται στο H.P.F. είναι αδύνατο, τότε θα πρέπει το  |Η(Ω)| του φίλτρου να είναι >>1. Φίλτρο που έχει  |Η(Ω)|>>1 είναι το Ενεργό Φίλτρο H.P.F. Σας ζητείτε:

  - Να σχεδιάσετε ένα Ενεργό Φίλτρο με:

    - |Η(Ω)|=10 → Η(Ω)|dB=20Db  και

    - fc=1,5K (Βοηθηθείτε από το Π.Β.Ε. σελ. 98)

Απάντηση:

Οι τιμές των R1, R2,  R3 , C2  υπολογίζονται όπως και στο L.P.F. Στην ημίσεια ισχύ,  
           ισχύει

  - Δεδομένου ότι αυτό το H.P.F. έχει   fc=1,6KHz  και   στην f=1,KHz   , 11dB , να συμπληρώσετε στον πίνακα 1, σελ. 95 του Π.Β.Ε., τις τιμές της Vpp που περιμένετε να μετρήσετε, στις συχνότητες 20KHz, 10KHz   1,6KHz,  1KHz  ,   με Vppin=0,5V

Απάντηση

| f (Hz) | Έξοδος ¦Υ(f)¦ σε Vp-p (Volt) | Απόκριση συχνότητας ¦Η(f)¦=¦Υ(f)¦/¦Χ(f)¦ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 |  |  |  |
| 800 |  |  |  |
| 1Κ |  |  |  |
| 1,2Κ |  |  |  |
| 1,5Κ |  |  |  |
| 1,6Κ |  |  |  |
| 1,7Κ |  |  |  |
| 1,8Κ |  |  |  |
| 2Κ |  |  |  |
| 3Κ |  |  |  |
| 5Κ |  |  |  |
| 10Κ |  |  |  |
| 20Κ |  |  |  |

- Στην ερώτηση 4, του έλεγχου γνώσεων του Π.Β.Ε. σελ.103. έχετε ένα ηχείο δύο δρόμων. Σ’αυτό υπάρχουν δύο Φίλτρα και δύο μεγάφωνα Σας ζητείτε να αναγνωρίστε:

    - Ποίο είναι το L.P.F  Απάντηση:

    - Ποίο είναι το Η.P.F  Απάντηση:

    - Ποίο μεγάφωνο είναι το  woofer   Απάντηση:

    - Ποίο μεγάφωνο είναι το  tweeter   Απάντηση:

- Αν θελήσετε να παράγετε  Τριγωνική κυματομορφή , ΟΛΟΚΛΗΡΏΝΟΝΤΑΣ έναν παλμό με duty cycle=0,5, τότε ποια η σχέση μεταξύ του tφόρτισης , tεκφόρτισης του C και του Τ/2 του παλμού;  Απάντηση: